RESULTADOS PRELIMINARES DO PROJETO: APLICAÇÃO DAS FUNÇÕES ORTOGONAIS EMPÍRICAS (EOF) NOS DADOS DE BATIMETRIA DA PRAIA DO CASSINO - RS

Nome dos autores: Camila Reichow, Elaine Siqueira Goulart, Fernando Nogueira Calmon Sobral, Lauro Júlio Calliari.

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra / Oceanografia / Oceanografia Geológica.

Palavras Chave: Georreferenciamento, sistema Argus, Praia do Cassino.

Resumo

O sistema praial é um ambiente dinâmico, onde diversas feições morfológicas são formadas, como por exemplo, os bancos arenosos. Estes, por estarem presentes na porção submersa da praia, dificultam a amostragem direta e contínua, tornando o método de sensoriamento remoto baseado em vídeo uma ótima alternativa. A praia do Cassino, localizada no litoral sul do Rio Grande do Sul, apresenta uma forma predominantemente dissipativa e vem sendo monitorada pelo Sistema Argus (composto de quatro câmeras) desde março de 2005. Com o objetivo de aperfeiçoar o estudo morfodinâmico, pretende-se caracterizar os estados praiais mais presentes na Praia do Cassino através da análise estatística EOF, e verificar os processos físicos relacionados às diferentes escalas temporais de variabilidade. A série de dados a ser analisada abrange sete anos, de março de 2005 até maio de 2012. Inicialmente é realizado o georreferenciamento, que consiste na correlação de pontos selecionados nas imagens (capturadas obliquamente) com pontos fixos de controle (GCPs), cujas coordenadas no mundo real são conhecidas através de medições em campo. Este processo permite transformações fotogramétricas, e imagens retificadas com coordenadas reais e semelhantes a fotografias aéreas são geradas como resultado. Com a unificação das imagens oblíquas de cada câmera, são criados mosaicos, nos quais é possível identificar a localização e a morfologia dos bancos de areia, representados na forma de bandas de alta intensidade de brilho. A série temporal já está disponível e os resultados estão na fase do georreferenciamento. Após esta etapa, serão geradas as informações sobre a morfologia dos bancos arenosos e posteriormente analisadas estatisticamente através do método EOF.