Caracterização do recuo da orla urbana dos balneários Cassino, Hermenegildo, Maravilhas, Alvorada e Barra do Chuí, RS.

Nomes dos Autores:

Bruno Amaral Möller1, Deivid Cristian Leal Alves2, Ulisses Rocha de Oliveira3

1 – Acadêmico do curso de geografia bacharelado - FURG

2 – Mestrando em Geografia - FURG

3 – Professor Adjunto II – ICHI - FURG

Área do Conhecimento: 1.07.05.01-5

Palavras Chave: Orlas urbanizadas, faixa de recuo, linha de preamar marinha.

Resumo: O presente trabalho visa analisar o recuo de orla urbana em relação à linha de preamar marinha nos balneários do Cassino, Hermenegildo, Maravilhas, Alvorada e Barra do Chuí, RS. Para isto foi feita uma interpretação e análise de imagens de satélite da área de estudo e revisão bibliográfica. Foram analisadas a linha de preamar; a linha de urbanização defrontante ao mar; as unidades geomorfológicas de cada trecho de orla. Foram feitas saídas de campo para sanar dúvidas derivadas das imagens de satélite utilizadas. Os resultados mostram que a orla de cada balneário está estabelecida de forma diferenciada em relação à linha de preamar atual. O Cassino é o balneário cujo recuo das casas é maior, devido à preservação do cordão de dunas frontais e movimento regressivo da linha de costa, e mais homogêneo, decorrente da maior parte as casas estarem no reverso da Avenida Beira Mar, que se situa paralela à linha de preamar. Os balneários das Maravilhas, Alvorada e Barra do Chuí apresentam menor recuo que o Cassino e uma maior heterogeneidade das casas em relação à linha de costa dentre os analisados, por estarem inseridos sobre a Barreira III, cuja escarpa é erodida por redes de drenagens, o que gera uma heterogeneidade em planta da linha de contato, e dunas frontais preservadas, o que gera o recuo em relação à linha de preamar, o que vem diminuindo devido à transgressão marinha. No balneário do Hermenegildo, a urbanização feita sobre o cordão de dunas frontais, somado ao movimento transgressivo da linha de costa, fez com que as casas da orla não apresentem recuo em relação à linha de preamar, dando a ela um caráter heterogêneo devido à erosão diferenciada decorrente da presença de diferentes estruturas de contenção a erosão e presença pontual de dunas frontais.