Estudo da Hidrodinâmica de Ondas de Gravidade em Regiões Confinadas.

Juana Vaterkemper Fernandes

Engenharia Hidráulica.

Palavras Chave: Hidrodinâmica. Ondas de Gravidade. Clapotis.

Resumo

Ondas incidindo em regiões confinadas costumam sofrer grande reflexão, provocando interações onda-onda que podem levar às ondas estacionárias ou quasi-estacionárias. Podem ocorrer situações em que o antinó ou quasiantinó coincide com uma parede de contenção, como cais de gravidade, por exemplo. Nesta situação, uma significativa variação do nível da água junto à parede pode ocorrer. Este fenômeno é conhecido como clapotis. A consequência do clapotis é que o mesmo pode gerar pressões dinâmicas e campos de velocidade no leito marinho, levando a erosão do material de fundo e consequentemente à perda da integridade da estrutura de contenção. O objetivo deste trabalho é analisar, analiticamente e experimentalmente, a hidrodinâmica da onda ao colidir em uma parede vertical. Para isso, uma parede vertical confeccionada de PETG, será encaixada no canal de ondas do LIFE (laboratório de interação fluido estrutura). Ondas com períodos predeterminados serão geradas e os campos de velocidade formados ao colidirem com a parede, serão medidos com o PIV (Velocimetria por Imagens de Partículas). A parte analítica será feita no WxMaxima.