AVALIAÇÃO NUMÉRICA DE UM TUBO VORTEX

Priscila Martta Rodrigues, Acad. Eng. Mecânica

Liércio André Isoldi, Prof. Dr.

Crístofer Hood Marques, Prof. Me.

Luiz Alberto Oliveira Rocha, Prof. Dr.

Elizaldo Domingues dos Santos, Prof. Dr.

Área CNPq: 03-Engenharias

Palavras Chave: modelagem numérica, Fluent, Gambit, Constructal Design, tubo vortex.

O presente trabalho consiste em investigar a influência de algumas variações geométricas sobre o poder frigorífico para um dispositivo denominado tubo vortex. O tubo vortex é um dispositivo mecânico sem partes móveis, formado por um tubo cilíndrico, geralmente, com uma entrada e duas saídas de gás, que separa um gás comprimido em fluxo frio e quente. O estudo parte de um domínio computacional bidimensional axissimétrico, utilizando como fluido de trabalho o ar seco. Devido o escoamento ser considerado compressível e turbulento não há solução analítica para este tipo de problema, sendo necessário lançar mão de tecnicas numérica e experimental. No presente trabalho, as equações de conservação de massa, quantidade de movimento, energia e a equação de estado são resolvidas numericamente usando o software comercial CFD (Computational Fluid Dynamics) FLUENT, que é baseado no método dos volumes finitos. O objetivo deste trabalho é realizar testes com tubos vortex de diferentes dimensões geométricas avaliando a influência da geometria sobre o poder frigorífico do dispositivo. Além disso, pretende-se obter um indicativo sobre quais as proporções geométricas (graus de liberdade) poderão ser prioritariamente investigadas para futuros estudos de otimização geométrica empregando Constructal Design.

.