Otimização de Treliças Planas Utilizando o Método Heurístico Enxame de Partículas

Autores: Paulo André Menezes Lopes, Jéssica Flesch

Área do Conhecimento: Engenharias

Palavras Chave: Otimização, métodos heurísticos, enxame de partículas, treliças planas.

Resumo

O uso de métodos heurísticos na otimização estrutural, como alternativa aos métodos clássicos baseados em gradientes, tem ganhado destaque nos últimos anos. As vantagens destes métodos em relação aos clássicos residem basicamente em dois aspectos. Primeiramente os métodos heurísticos, por possuírem características de busca aleatória, são mais eficazes na busca por máximos e mínimos globais em problemas com funções de estado limite complexas. Além disso, são métodos que podem ser implementados em problemas que envolvem variáveis discretas. Este trabalho tem como objetivo otimizar o peso de treliças planas, sujeitas a restrições de tensão e deslocamento. O método heurístico adotado foi o enxame de partículas. Este método é baseado no comportamento natural de seres vivos que trabalham em conjunto pela busca da sobrevivência, tais como cardumes de peixes, enxames de abelhas, etc. O movimento das partículas possui dois componentes principais: um componente estocástico e um determinístico. Cada partícula é atraída para a posição da partícula que possui a melhor solução atual enquanto que ao mesmo tempo tem uma tendência de se mover de forma aleatória. Foram analisadas duas treliças planas. A primeira, contendo 10 barras, serviu para a validação do algoritmo desenvolvido. A segunda, composta por 200 barras, serviu para analisar o tempo de processamento necessário para atingir a solução ótima. Em ambos os casos, os resultados foram comparados com os presentes na literatura científica.