MORFODINÂMICA E MORFOMETRIA DO BALNEÁRIO ATLÂNTIDA SUL - RS APOIADO EM DADOS LASER SCANNER

Nome dos autores: Humberto Dias Vianna, Prof. Lauro Julio Calliari. PHd

Área do Conhecimento: Geomorfologia, Oceanografia Geológica, Geodésia.

Palavras Chave: (Laser Scanner, morfodinâmica, dunas, face da praia)

Resumo

Características morfodinâmicas como  altura de dunas, posição e orientação da linha de costa, declividade e largura da praia podem ser obtidas pelo laser scanner,  sensor aerotransportado ativo que emite um feixe laser para o alvo medindo a distância e tempo de retorno do sinal. O objetivo desse trabalho é apresentar os resultados obtidos para as citadas características medidos sobre um modelo digital de superfície (MDS) gerado com dados laser scanner para o balneário de Atlântida Sul, situado no município de Osório-RS. A metodologia utilizada nesse trabalho consistiu no processamento de um arquivo bruto de dados laser scanner (nuvem de pontos) correspondente a uma faixa de 2 km levantada sobre face da praia. Esses dados tiveram suas altitudes corrigidas de geométrica para ortométrica e uma malha regular de pontos foi gerada a partir de uma irregular pelo interpolador Krigagem para, posteriormente, ser gerado o MDS. Sobre o mesmo foram traçados 5 perfis de praia, base da duna e linha de costa. A altura média das dunas frontais, azimute da linha de costa, declividade e largura da face da praia também foram determinados. Os resultados encontrados foram: altura média das dunas frontais igual a 4,44 m; declividade e largura média da face praial de 3,35% e 51,13 m; azimute geodésico da linha de costa igual igual a 23°04'30”. A altitude encontrada para a linha de costa é igual a 0,01 m e para a base da duna de 1,64m.