ESTUDO DO MÉTODO QuEChERS E LC-ESI-MS/MS NA EXTRAÇÃO DE AGROTÓXICOS, FÁRMACOS E PCPs EM LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Maristela B. R. Cerqueira (PG), Juliana R. Guilherme(IC), Liziane V. Cardoso (PG),

Sergiane S. Caldas (PG), Ednei G. Primel (PQ)

Ciências Exatas e da Terra – Química Analítica

Palavras Chave: Contaminantes emergentes, lodo ETA, QuEChERS, LC-ESI-MS/MS

Resumo

A demanda por água potável e a má qualidade das águas dos rios está exigindo o uso de maiores concentrações de produtos químicos para o seu tratamento, gerando, consequentemente, grandes quantidades de resíduos denominado lodo de ETA. Este pode estar contaminado por agrotóxicos, fármacos e produtos de cuidado pessoal (PCPs). O objetivo desse trabalho é determinar atrazina, simazina, clomazona, tebuconazol, amitriptilina, cafeína, diclofenaco, ibuprofeno, metilparabeno, propilparabeno, triclocarban e bisfenol A em lodo de ETA empregando o método QuEChERS e LC-ESI-MS/MS.

Amostras de lodo coletadas na ETA foram extraídas pelo método QuEChERS proposto por Caldas et al.1 que consiste na pesagem de 10 g amostra, adição de 10 mL de MeCN acidificada com 100 µL de ácido acético, seguida de agitação manual e por vórtex, adição de sais de MgSO4 e NaCl e agitação. A determinação foi feita por LC-ESI-MS/MS, utilizando coluna Waters X-Terra® MS C18 (3,0 mm x 50 mm, 3,5 μm). A eluição foi realizada no modo gradiente, utilizando MeCN e H2O purificada, acidificadas com CH3COOH 0,1% na vazão de 0,2 mL min-1. As determinações foram realizadas no modo MRM, modo positivo e negativo simultaneamente.

As recuperações para os analitos variaram entre 61 a 120%. A resposta do detector foi linear para todos os compostos, com r superiores a 0,989.  Os valores de LQ variaram entre 1,0 e 50 µg kg-1. A precisão do método (RSD%) apresentou valores inferiores a 16% para todos os analitos. Foi observado efeito matriz significativo (>20%) para simazina, amitriptilina, cafeína e por isso foi utilizado o método de quantificação por superposição na matriz.

A partir dos resultados , conclui-se que o método aplicado mostrou-se adequado para a determinação e quantificação dos compostos em estudo.

Agradecimentos: FAPERGS, CNPq, FINEP, CAPES, CORSAN.

1 Caldas, S.S.; Bolzan, C. M.; Cerqueira, M. B.; Tomasini, D.; Furlong, E. B.; Fagundes, C.; Primel, E. G. J. Agric. Food Chem. 2011, 59, 11918–11926