EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE MAMONA COM ETANOL:

ESTUDO CINÉTICO E TERMODINÂMICO

Nome dos autores:

Rafael Campos Assumpção de Amarante

Orientador: Prof. Dr. Joaquín Ariel Moron Villarreyes

Área do Conhecimento:

Tecnologia Química

Palavras Chave: Óleo de mamona, extração, etanol, cinética, termodinâmica.

Resumo

A pesquisa, desenvolvimento e produção de biodiesel de óleos vegetais têm sido incentivados no Brasil nos últimos anos devido à introdução deste na matriz energética do país. Sendo assim, tem-se observado um grande número de pesquisas científicas focadas na produção de biodiesel a partir do óleo de diversas oleaginosas. Apesar deste fato, ainda existe carência de conhecimento científico em áreas importantes para a cadeia produtiva, como é o caso da extração de óleos vegetais. O principal objetivo deste trabalho é realizar o estudo cinético e termodinâmico do processo de extração do óleo de mamona por etanol. A metodologia contempla o contato de uma matriz sólida (mamona) com solvente que em reator isotérmico sob agitação durante o período de extração. Após este procedimento, o sistema será filtrado, o solvente evaporado e a massa de óleo extraído será medida. Este método será realizado repetidas vezes, com a variação de diferentes condições de operação (temperatura, razão de sólidos/solvente, tempo), de forma a construir a curva cinética de extração, a partir da qual serão calculados os parâmetros cinéticos e termodinâmicos do processo. Os resultados esperados incluem o ajuste dos dados cinéticos a dois modelos matemáticos, possibilitando a determinação numérica dos coeficientes de transferência de massa referentes aos mecanismos de extração (lavagem e difusão). De posse destes dados, torna-se possível avaliar a influência das condições de operação em cada um dos mecanismos. Com o estudo termodinâmico, espera-se a verificação de um aumento da entropia do sistema, assim como valores positivos de variação de entalpia e valores negativos de variação da energia livre de Gibbs, indicando a espontaneidade do processo.