POTENCIAL ENERGÉTICO DAS CORRENTES MARINHAS NA PLATAFORMA CONTINENTAL SUL DO BRASIL

Nome dos autores:

Eduardo de Paula Kirinus

Wiliam Côrrea Marques

Área do Conhecimento:

Modelagem Computacional

Oceanografia Física

Energias Renováveis

Palavras Chave:

Correntes Costeiras, Potencia Elétrica, Sazonalidade, TELEMAC3D, Método de Elementos Finitos.

Resumo

O contínuo crescimento da população mundial aumenta a demanda e a competição por energia, colocando grande esforço sobre as fontes de energia não renováveis existentes. Várias formas de conversão de energia foram desenvolvidas no decorrer dos anos, com destaque para os conversores de energia das correntes a base de turbinas, que demonstram alta capacidade de geração energética e já se encontram em funcionamento. A Plataforma Continental Sul do Brasil (PCSB) possui variações sazonais do regime de correntes costeiras que dificulta a conversão unidirecional de energia, devido a isso, é recomendado o uso de turbinas helicoidais que são capazes de gerar energia de forma multidirecional. O principal objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade de utilização dos conversores de energia do tipo turbina na PSCB durante dois anos de simulação, além de simular sítios de conversores nos locais mais viáveis e avaliar a potência elétrica destes sítios. Foi possível observar duas regiões de destaque para a instalação de conversores, a região norte próximo ao farol da Conceição e a região sul, próxima ao Albardão. A região ao norte se destaca com o maior potencial energético, podendo um único conversor gerar em média 10 MW/dia, atingindo uma taxa de conversão de energia integrada de 3.5 GW/ano. A região sul possui menor potencial energético, gerando em média 3.5 MW/dia e valores integrados de 1.5 GW/ano. O sítio composto por dez turbinas na região norte foi capaz de produzir 9,1 GW durante os 114 dias de simulação. Foi demonstrado que as maiores intensidades de geração de energia foram encontradas com periodicidade de 16 dias demonstrando alta correlação com eventos associados à passagem de frentes meteorológicos na região.