ConStructal Design Aplicado a Placas Perfuradas Submetidas à Flambagem

Correia, A. L. G.; da Silveira, T.; da Silva, C. C. C.; Rocha, L. A. O.; Real, M. de V.; dos Santos,  E. D.; Isoldi, L. A.

Área do Conhecimento: Engenharias

Palavras Chave: Teoria Constructal, flambagem de placas perfuradas, carga crítica, otimização geométrica, Método dos Elementos Finitos (MEF).

Resumo

Elementos estruturais esbeltos, como as placas finas, podem falhar de um modo que não depende apenas das propriedades de resistência do material, mas também das suas propriedades geométricas; quando submetidos a cargas de compressão axial. Dá-se a esta instabilidade o nome de flambagem. Em diversas circunstâncias, é necessário que também haja perfurações nestas placas. Nesse trabalho, utilizou-se a Teoria Constructal para otimizar geometricamente placas finas perfuradas, com furos elípticos, retangulares e losangulares, submetidas a compressão uniaxial, tendo como objetivo obter a geometria ótima do furo, maximizando assim a carga crítica de flambagem. Para isso foram realizadas simulações numéricas no software Ansys®, baseadas no Método dos Elementos Finitos (MEF), utilizando o Método de Lanczos. Inicialmente uma placa sólida foi estudada analiticamente e numericamente. Os resultados obtidos foram comparados para verificar o modelo numérico. Após, o valor da carga crítica de flambagem obtido para a placa sólida foi adotado como parâmetro comparativo para as placas perfuradas. Por fim, o processo de otimização geométrica através da Teoria Constructal foi realizado. A relação entre o volume do furo e o volume da placa sem furo foi denominada Ø. Quando Ø ≤ 0.20, a geometria ótima é o losango, atingindo uma carga máxima de flambagem em torno de 80.0%, 21.5% e 17.4% maior que a placa sem furo, a placa com furo elíptico e a placa com furo retangular, respectivamente.