TOXICIDADE EM EFLUENTES DE AGROINDÚSTRIAS

Nome dos autores:

Me. Michel David Gerber, Professor IF Sulriograndense, Doutorando do PPGCTA/UFPEL. (autor principal)

Dr. Erico Kunde Correa, Professor ESA–UFPEL.

Dr. Antonio Sérgio Varela Junior, Professor Histologia FURG.

Área do Conhecimento:

Saneamento Ambiental

Palavras Chave:

Toxicidade, efluentes, agroindústrias.

A região sul do Rio Grande do Sul é reconhecida pela intensa atividade agroindustrial. Essas agroindústrias normalmente geram uma grande quantidade de efluentes, que necessitam serem tratados antes do seu lançamento. Durante anos o monitoramento de efluentes ocorreu apenas através dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, até a publicação da Resolução CONSEMA n°129/06. Entende-se por toxicidade a capacidade de uma substância ou um conjunto de substâncias em provocar efeitos deletérios aos organismos com os quais entra em contato. Em algumas agroindústrias na Região foi verificada a toxicidade em pelo menos um nível trófico no efluente tratado, apesar do atendimento aos padrões físicos e químicos estabelecidos. Isso indicou que o conhecimento sobre os parâmetros que podem causar toxicidade ainda não estão bem definidos e ainda não são bem conhecidos os sistemas de tratamento que melhor reduzem a toxicidade em efluentes. O objetivo desse estudo foi verificar os prováveis contaminantes que podem causar toxicidade nos efluentes agroindustriais. Foram selecionadas duas agroindústrias que apresentavam toxicidade no efluente tratado e foram avaliados os laudos de análise existentes e as fichas técnicas dos produtos utilizados, tanto no processo produtivo como na estação de tratamento de efluentes. Com base nessa avaliação, foram identificados preliminarmente que os contaminantes que poderiam causar toxicidade: surfactantes (devido ao consumo de produtos de limpeza utilizados); alumínio (utilizado no tratamento de água ou de efluentes) e nitrogênio amoniacal (oriundo do processo produtivo ou do uso de sanitizantes). A continuidade desse estudo prevê a simulação da remoção desses contaminantes em ensaios de bancada.