Síntese e Imobilização de Nanopartículas de Prata em Membrana Polimérica.

C.QUADROS,Camila, 
W. SCHEEREN, Carla

camiilah@ymail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica.

Área do conhecimento: Físico-Química; Cinética Química e Catálise.

Palavras-chave: Membrana polimérica, Nanopartículas de Prata, Atividade Antimicrobiana.

1.INTRODUÇÃO

A aplicação de polímeros biodegradáveis na imobilização de nanopartículas de metais de transição tem atraído a atenção dos pesquisadores. Os polímeros naturais apresentam vantagens em relação aos polímeros sintéticos, tais como a biodegradabilidade, a não toxicidade e a boa compatibilidade biológica. Nanopartículas de metais de transição tem atraído considerável atenção, devido as suas excelentes propriedades, onde a forma e o tamanho podem ser controladas, resultando em matrizes sólidas que apresentam um grande potencial de aplicação química e biológica em estudos envolvendo interfaces. Recentemente, têm sido reportado na literatura que líquidos iônicos (LIs) são sistemas adequados para a preparação e estabilização de nanopartículas de metais de transição.

O objetivo do presente trabalho foi sintetizar membranas poliméricas biodegradáveis a partir de quitosana e carboximetilcelulose contendo o líquido iônico tetrafluoroborato de 1-n-butil-3-metilimidazólio (BMI.BF4) e nanopartículas metálicas de Prata e avaliar sua atividade antimicrobiana frente as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus.

Justificativa: A membrana polimérica sintetizada neste estudo pode ser utilizada como material antimicrobiano contra as bactérias E. coli e S. aureus, para aplicações da indústria médica, biológica, farmacêutica e de alimentos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados os materiais e equipamentos: Balança analítica, reator de Fischer-Porter, agitador magnético e estufa. Óxido de Prata, Líquido Iônico (BMI.BF4), Quitosana, Carboximetilcelulose, Ácido acético e água deionizada. Espátula, béquer, barra magnética, placa de Petri, pipeta volumétrica.

A síntese das nanopartículas de prata foi feita a partir de Ag2O em líquido iônico BMI.BF4 , através de uma reação de hidrogenação, utilizando-se um reator Fisher-Porter à 85°C, 4 bar H2, durante 2 horas. Após a obtenção das nanopartículas a solução foi levada com diclorometano e centrifugada para isolar as nanopartículas, as quais foram secadas em estufa à 50ºC. As membranas contendo nanopartículas de Ag(0) foram obtidas através da mistura de uma solução de quitosana em ácido acético e outra solução de carboximetilcelulose em água deionizada com adição de líquido iônico. Após a mistura a solução permaneceu sob à agitação e aquecimento  à 60ºC, durante 6 horas. Após a solução foi colocada em uma placa de Petri e a secagem foi realizada em estufa por 48h. Foram feitas análises para caracterização por: Microscopia eletrônica de transmissão das nanopartículas e Microscopia eletrônica de varredura e foram realizadas análises da atividade antimicrobiana, pelo  método de difusão em disco, o qual consiste em analisar o tamanho do halo de inibição formado frente as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli.

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO

A microscopia eletrônica de transmissão das nanopartículas de Ag(0) mostrou que as nanopartículas de prata apresentam forma esférica com diâmetro médio de  8 nm (Figura 1).

Figura 1. Micrografia da microscopia eletrônica de transmissão (A) Nanopartículas de Ag(0) (A’) histograma de distribuição de diâmetro médio.

Fonte:CarlaW.Scheeren

A membrana polimérica foi análisada por microscopia eletrônica de varredura, onde foi possível observar que a presença de líquido iônico provoca alterações na estrutura morfológica da membrana. A presença do líquido iônico confere mais maleabilidade e estabilidade à membrana. As análises da atividade antimicrobiana foram realizadas frente às bactérias S.aureus e E.coli, onde a membrana polimérica contendo nanopartículas de prata mostrou efetividade, havendo a formação de halo de inibição.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se a partir do desenvolvimento deste trabalho, que a síntese e caracterização das membranas poliméricas contendo nanopartículas de Ag(0)) foi eficiente, mostrando através das análises de MET e MEV a estrutura da membrana. Na atividade antimicrobiana, a membrana polimérica contendo nanopartículas de Ag(0) exibiu eficiência, devido o halo de inibição, frente as bactérias S. aureus e E. Coli.

5. REFERÊNCIAS

[1] Scheeren, C.W.; Machado, G.;  Teixeira, S. R.; Morais, J.; Domingos J. B.; Dupont, J.;  J. Phys. Chem. B, 110, 13011, 2006.

[2] Scheeren, C.W.; Hermes, V.; Bianchi, O.; et al. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11, 5114, 2011.