SINTONIA DE UM CONTROLADOR PROPORCIONAL INTEGRAL ATRAVÉS DA OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS

SILVA, Eduardo da Rosa (autor)

FILHO, Renato Dutra Pereira (orientador)

eduardodarosasilva@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: 06.00.00-6 Engenharia Química

Palavras-chave modelagem, computação natural, controle por retroalimentação.

1 INTRODUÇÃO

No estudo e aplicação de controle de processos, a sintonia de um controlador tem um papel essencial no desempenho, robustez e estabilidade da resposta dinâmica do mesmo. A eficácia de uma sintonia depende de muitos fatores, dentre eles o conhecimento sobre o processo que vai ser controlado, as ferramentas que são utilizadas e principalmente o método que será aplicado. Hoje em dia, para a sintonia de controladores por retroalimentação baseados em lei proporcional,integral e derivativa são bastante utilizados dois métodos: o método de Ziegler-Nichols e o método de Cohen-Coon. Esses métodos de sintonia são extremamente conservativos, levando em conta a estabilidade, mas desconsiderando o desempenho dinâmico. Nesse trabalho foi utilizado um método de otimização inspirado em computação natural chamado otimização por enxame de partículas (PSO) para a sintonia de controladores feedback com lei PI, que visa a otimização do desempenho do processo em malha fechada, através da minimização do erro quadrático acumulado na variável controlada do processo, tendo sido usada a ferramenta de programação Scilab.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Inicialmente foi traçada a estratégia de implementar o controle em malha fechada de um problema-exemplo da literatura, através da análise e equacionamento dos balanços materiais envolvidos, e posterior implementação em Scilab 5.4 (INRIA, 2013). O processo escolhido envolve três reatores CSTR em série (LUYBEN, 1990) em uma malha de controle fechada com um controlador PI de estratégia feedback que tem como variável controlada a concentração do terceiro reator e como variável manipulada a concentração da entrada do primeiro reator, concentração esta que sofre uma perturbação. Então foram arbitrados valores para Kc e τi e através da equação 1 calculou-se o somatório do erro quadrado (ITSE), ao longo da simulação dinâmica, usando como ferramenta de solução das equações diferenciais ordinárias o método de Euler.

Eq. 1

Onde: t = tempo, e(t) = erro em função do tempo.

Utilizou-se, então, o método Otimização por Enxame de Particulas para minimizar o somatório do erro quadrado através da manipulação das constantes Kc e τi, segundo as equações 2 e 3 (Kennedy ET AL., 1995). O conjunto de valores que resultou em um erro mínimo foi considerado como os valores de sintonia do controlador do processo. Paralelamente determinou-se a sintonia do controlador através do método de Ziegler-Nichols (SEBORG, 2010) para que pudesse ser realizada a comparação entre os parâmetros de sintonia calculados.

Eq. 2

Eq.3

Onde: vtid = componente da velocidade, xtid=componente da posição, c1 e c2 = constantes de fator do peso, pi = melhor posição alcançada até o momento, pg= melhor posição alcançada pelas partículas vizinhas, Ψ1 e Ψ2 = fator randômico no intervalo [0,1], w = peso da inércia.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A tabela 1 apresenta os valores obtidos pelo método da Otimização por Enxame de Partículas e pelo método de Ziegler-Nichols (ZN), nota-se que os valores encontrados para cada método apresentam diferenças consideráveis, isso acontece devido ao fato de que o método PSO calcula as constantes de modo que o erro seja o mínimo possível, diferente do ZN que calcula as mesmas constantes sem analisar o efeito que o valor causará no somatório do erro.

| Método | Kc | Τ |
| --- | --- | --- |
| PSO | 31,39 | 4,7 |
| ZN | 144 | 0,33 |

Tabela 1 – Valores de kc e τ para ZN e PSO

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi implementado em Scilab um algoritmo de sintonia de controladores baseado em otimização por enxame de partículas. O trabalho apresentou resultados satisfatórios, pois o controlador sob a sintonia ótima determinada pelo algoritmo PSO apresenta um valor de erro acumulado pequeno, melhorando assim a eficiência da resposta dinâmica.

REFERÊNCIAS

KENNEDY J., EBERHART, R.C. Particle Swarm Optimization.  Proc. IEEE Internacional Conference on Neural Networks, IEEE Service Center, Piscataway, NJ, IV: 1942-1948, Perth, Australia, 1995.

LUYBEN, W.L., Process Modeling Simulation and Control for Chemical Engineers, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1990.

SEBORG, D.E.; EDGAR, T.F.; MELLICHAMP,D.A. Process Dynamics and

Control. New York, John Wiley & Sons, 2003.

http://www.inria.fr/en (acessado em 30/06/13)