DEGRADAÇÃO DE FORMOL EMPREGANDO PROCESSOS OXIDATIVOS  AVANÇADOS

VILLANOVA, Débora BurdIC; ; VOGEL, Felipe IC; ROMBALDI, Caroline IC; SALCEDO, Gabriela PG; GUIMARÃES, Bruno PG

PRIMEL,Ednei GilbertoPQ

debora_burd@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave Formol, POA, Degradação.

1 INTRODUÇÃO

Formol ou formalina é uma solução aquosa composta de aproximadamente 37% de fomaldeído e 10% de metanol (IARC, 2006). Seu principal uso é para a conservação de cadáveres e tecidos em laboratórios e hospitais. Devido a essa demanda, são gerados grandes quantidade de resíduos dessa substância (ABRAF).

Desta maneira, esses resíduos produzidos necessitam de tratamento que seja econômica e ambientalmente favorável. Porém, existe grande dificuldade no tratamento do formol (INCA, 2005). Isso porque, o formaldeído, em altas concentrações, é tóxico e cancerígeno (Fonseca et al, 2010).

Nesse contexto, surge a possibilidade de utilizar os Processos Oxidativos Avançados (POA) para o tratamento de resíduos de formol. Dentre esses processos, destacam-se as reações de Fenton.

Os POA’s têm como objetivo a purificação de resíduos aquosos contaminados por compostos orgânicos. Eles caracterizam-se pela geração de um forte agente oxidante, principalmente o radical hidroxila (•OH, E° (EPH) / VOLT, 25°C = 2,8V), o qual através de sucessivas reações, pode conduzir a degradação de compostos orgânicos, levando a formação de compostos mais biodegradáveis, ou até mesmo a completa mineralização, formando água (H2O), dióxido de carbono (CO2) e íons inorgânicos provenientes de heteroátomos (Jardim et al, 2005).

Na reação de Fenton (H2O2/Fe2+) é a geração de radicais hidroxila é feita pela decomposição de peróxido de hidrogênio (H2O2) catalisada por íons ferrosos (Fe2+), numa reação espontânea que ocorre no escuro (Nogueira et al, 2007).

Portanto, o objetivo desse trabalho é desenvolver um processo capaz de realizar a degradação de resíduos de formol, utilizando limalha de Ferro (um resíduo da indústria naval metalúrgica da cidade de Rio Grande), como fonte de ferro, peróxido de hidrogênio e radiação eletromagnética ultravioleta (UV).  Após otimização e avaliação, o processo será empregado ao tratamento de resíduos hospitalares.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O processo desenvolvido é composto por foto-reator (500 mL), com sistema de resfriamento, placa de agitação magnética e uma lâmpada de vapor de mercúrio de baixa pressão de 125 W, a qual teve o bulbo cortado. A reação ocorrerá num tempo total de duas horas. Para otimização do processo serão realizados a avaliação dos efeitos da concentração de formaldeído, concentração de peróxido e massa de limalha de ferro, conforme sugere a tabela 1.

Os produtos da degradação serão avaliados por cromatografia. Além disso, será medido o COT (Carbono Orgânico Total) para definir quantitativamente a mineralização do formol.

Tabela 1 – Concentração dos Reagentes

| Reagente | Concentração |
| --- | --- |
| Formol | 100mgL-1 – 1200mgL-1 |
| H2O2 | 0,1 molL-1 – 1 molL-1 |
| Fe0 | 1g – 6g |

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Segundo a literatura, espera-se obter altas taxas de degradação, com redução de COD (Carbono Orgânico Dissolvido) superior a 65% e redução da concentração de formaldeído é superior a 90%.

Além disso, ainda conforme a literatura, o principal produto formado é o ácido fórmico (HCOOH), resultante da oxidação do formaldeído (Guimarães et al, 2007).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Convém mencionar que neste estudo é proposta uma modificação nos processo Fenton, pois é utilizada uma fonte de ferro alternativa, ou seja, ao invés de íon ferroso é empregado ferro metálico. Além disso, durante a primeira hora de reação será realizada uma reação de Fenton no escuro. Sendo assim, radiação UV será utilizada somente após uma hora de processo.

REFERÊNCIAS

ABRAF. Aplicações do Formol Disponível. Associação Brasileira dos Produtores de Formol e Derivados. Disponível em: <http://www.abraf.org.br>. Acesso em: 23 de maio 2013.

FONSECA J.C.L., NOGUEIRA R.F.P., MARCHI M.R.R. Photo-Fenton process for treating biological laboratory wastewater containing formaldehyde. Eclética Química, Brasil, 2010, 35, p. 25-33.

GUIMARÃES J.R., FARAH C.R.T., MANIEIRO M.G., FADINI P.S. Degradation of formaldehyde by advanced oxidation processes. Journal of Environmental Management, Brasil, 2012, 107, p. 96-101.

IARC. Formaldehyde. International Agency  for Research on Cancer, 2006. Disponível em: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-29.pdf>. Acesso em: 23 maio 2013.

INCA. Formol ou Formaldeído. Instituto Nacional do Câncer, 2005. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=795>. Acesso em 23 maio 2013.

JARDIM, et al. Processos Oxidativos Avançados Conceitos Teóricos. Caderno Temático v 3 - UNICAMP, 2005, p. 05-60.

NOGUEIRA R.F.P, TROVÓ A.G. Fundamentos e aplicações ambientais dos processos Fenton e foto-Fenton. Química Nova, Brasil, 2007, 30, p. 400-408.