PRODUÇÃO DE BIODIESEL ATRAVES DO OLEO DE REJEITO VIA ROTA ALCALINA COM VISÃO AMBIENTAL

LAGEMANN DREHMER, Priscila

DA CAS RUY, Odara

DE FARIAS, Romulo Henrique Batista

MORON VILLARREYS, Joaquin Ariel

priscilal.drehmer@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Tecnologia Química

Palavras-chave: (Biodiesel, óleo de rejeito, etanol).

1 INTRODUÇÃO

A produção de biodiesel é um dos grandes desafios para o Brasil na questão energética, visto sua premissa em ser alternativa para a substituição de combustíveis derivados do petróleo. Alternativa possível, devido a menor liberação de gases poluentes na sua combustão e ser sintetizado a partir de um óleo vegetal com um álcool, ambos oriundos de fontes renováveis. O biodiesel é obtido através da transformação de um óleo, composto de função orgânica éster (triacilglicerol) em outro éster, de menor viscosidade e maior volatilidade, por um processo chamado de transesterificação. O foco desta pesquisa é a produção de biodiesel, gerando uma matriz energética de qualidade, causando menos impacto ao meio ambiente, através de seus reagentes.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A matéria prima utilizada para produção do Biodiesel é o óleo de rejeito, oriundo de diversas residências do munício de Rio Grande. O produto bruto passa por um pré-tratamento no Aterro Sanitário Ambiental da cidade e depois de tratado, é levado a um processo de decantação e filtração, onde suspensões sólidas e demais impurezas são separadas do óleo que é utilizado para as reações. A verificação do índice de acidez é feita a partir do calculo de 1,5g de amostra do óleo diluído em 25 mL de etanol (medida padrão) e titulado com uma solução 0,1mol/L de Hidróxido de Sódio previamente padronizado com Biftalato de Potássio.

Encontrado o índice de acidez, que em níveis aceitáveis varia de 0,5 a 2 mg de KOH por grama de amostra, é possível iniciar o procedimento de transesterificação, onde os reagentes utilizados são óleo de rejeito (triacilglicerol) e etanol (álcool etílico) na proporção molar de 1:6. O catalisador utilizado é o Hidróxido de Sódio (NaOH) em micropérola à 1% em relação à  massa de óleo. Após a dissolução do catalisador, NaOH, no álcool etílico, ambos são adicionados ao óleo já homogeneizado, em um balão volumétrico. A reação é feita com chapa de aquecimento, à temperatura constante entre 60-70°C, durante uma hora, sob agitação e refluxo. Após 1 hora de reação, o balão contendo os produtos é levado a um rota-evaporador com bomba a vácuo onde o excesso de etanol é evaporado e recuperado, permanecendo no balão o biodiesel e o glicerol; a mistura resultante é transferida para um funil de separação e deixada por 24h em repouso. Durante este período ocorre a completa separação do éster e do glicerol, pois são compostos não miscíveis. O glicerol, produto de maior densidade, é depositado no fundo do funil e assim é possível extrair apenas o biodiesel.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

O valor do IA inicial foi de aproximadamente 1,7mgKOH/g, permitindo, assim, a reação ser catalisada por rota alcalina.

Ao final do processo a conversão do éster etílico formado, já separado do glicerol, foi acompanhada por cromatografia de camada delgada.

Foram obtidos bons resultados com relação à conversão do óleo de rejeito em biodiesel, tendo uma média de IA final de aproximadamente 0,3 mgKOH/g, sendo que esse éster ainda apresentava traços de Mono e Diglicerídeos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obtenção de biocombustível ocorre através de procedimentos simples, entretanto, tornar este biodiesel uma matriz enérgica de qualidade requer aprimoramento dos métodos utilizados. Os valores obtidos demonstram que é possível obter um biodiesel de qualidade através de fontes renováveis, óleo de rejeito e etanol. A próxima etapa será testar o biodiesel em motores para posterior produção em larga escala.

REFERÊNCIAS

NETO, P. R. C.; ROSSI, L. F. S.; ZAGONEL, G. F.; RAMOS, L. P.; Produção de biocombustível alternativo ao óleo diesel através da transesterificação de óleo de soja usado em frituras. Química Nova, Vol. 23 No. 4, 2000.

PLÁ, J. A.; Perspectivas do biodiesel no Brasil. Indic Econ, FEE, Porto Alegre, v. 30, n. 2, p, 179-190, set, 2002.

RINALDI, R; GARCIA, C.; MARCINIUK, L. L.; ROSSI, A. V.; SCHUCHARDT, U.; Síntese de biodiesel: uma proposta contextualizada de experimento para laboratório de química geral. Quim. Nova, Vol. 30, No. 5, 1374-1380, 2007.

ZAGONEL, G. F.; RAMOS, L. P. Produção de biocombustível alternativo ao óleo diesel

através da transesterificação de óleos vegetais. Revista de Química Industrial, v.717, p.17-26, 2001.

L. C. MEHER; D. V. SAGAR; A. N. NAIK; Technical aspects of biodiesel production by transesterification – A Review. Renewable & Sustainable Energy Reviews. V. 10, pages 248–68, 2006.