MODELAGEM NUMÉRICA DA DISPERSÃO DE ÓLEO NA REGIÃO ESTUARINA DA LAGOA DOS PATOS E ZONA COSTEIRA ADJACENTE

DAMBROS,  Jônathan William Vergani

STRINGARI, Caio Eadi

EIDT, Renata Tatsch

ARMUDI, Amanda

BRAVO, Lucas

MARQUES, Wilian Correa

jonathanwvd@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Exatas da Terra

Palavras-chave: Modelagem numérica, dispersão de óleo, transporte Lagrangeano

1 INTRODUÇÃO

O derramamento de petróleo e derivados no ambiente marinho pode gerar prejuízos para diversos setores e danos irreparáveis na biodiversidade, podendo originar efeitos crônicos de longo prazo, como observado por Burns et al. (1994). A modelagem numérica destes processos tem se mostrado uma ferramenta importante e de baixo custo operacional para análises e previsões, considerando aspectos econômicos e ambientais que podem dar suporte aos órgãos gestores.

Os trabalhos vêm sendo realizados a partir do desenvolvimento de um modelo de simulação do comportamento do óleo em ambientes marinhos, voltado principalmente para a região costeira do sul do Brasil, pois esta apresenta alta susceptibilidade a eventuais acidentes de derrame de óleo, visto que atualmente existe um intenso transporte de óleo na região devido à presença do Porto de Rio Grande, do Terminal Aquaviário da Transpetro (Petrobrás) e da Refinaria de Petróleo Riograndense S/A. A ocorrência de derrames de óleo em estuários é preocupante, pois, além de serem ambientes importantes ecológica e economicamente, estes apresentam grande facilidade de reter óleo (GESAMP, 1993), intensificando o efeito da contaminação.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O modelo numérico que vem sendo utilizado para as simulações hidrodinâmicas é o TELEMAC3D - (EDF – Laboratoire National Hydraulique et Environnement of the Company Eletrecité de France (EDF)). O modelo aplica a técnica de elementos finitos para resolver as equações hidrodinâmicas usando o sistema de coordenadas sigma na discretização vertical, de forma a acompanhar os limites superficiais e de fundo.

O modelo de óleo vem sendo desenvolvido na FURG através de técnicas de programação modular (BR 51 2013 00013 - INPI), que permite a compilação de cada um dos módulos separadamente. O modelo utiliza uma interface de acoplamento que contém todas as informações necessárias a serem compartilhadas pelos modelos de óleo e hidrodinâmico. O óleo está sujeito a vários processos físico-químicos ao entrar em contato com a água do mar. Destes processos, os que já estão incluídos no modelo de óleo são: espalhamento, evaporação, dispersão e emulsificação.

O módulo de transporte Lagrangeano utiliza as velocidades simuladas pelo modelo hidrodinâmico para calcular as trajetórias das partículas de óleo calculadas, considerando que o óleo pode ser idealizado como partículas que se movem independentemente na água. A velocidade dos traçadores é interpolada de acordo com as velocidades obtidas nos nós da malha numérica do modelo hidrodinâmico. A posição final do traçador depende da velocidade da corrente calculada pelo modelo hidrodinâmico, da contribuição local do vento, da velocidade do processo de espalhamento do óleo e da velocidade randômica devido ao transporte difusivo.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Os resultados indicam o deslocamento de uma mancha de óleo aplicada na região costeira do Sul do Brasil considerando a influência de ventos, correntes e marés. Uma simulação sem a consideração do efeito local do vento atuando sobre a mancha de óleo apresenta a evolução das propriedades escalares evaporação, emulsificação e densidade, desde o momento do derrame até as 48 horas subsequentes. Estes resultados demostram a importante contribuição do vento sob a mancha de óleo. Existe uma correlação direta entre a ação dos ventos e os níveis de água, onde as maiores intensidades estão associadas aos maiores níveis. Os processos ocorrem durante todo o período, indicando a influência do vento de forma contínua na região de estudo em ciclos que variam entre 1 e 10 dias.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados demostram a grande influência do vento no transporte de óleo na região, como o vento predominante na região do Sul do Brasil é de quadrante sul (norte) o óleo tende a se deslocar para a costa. Cerca de 40% do óleo evaporou e 70% do óleo se emulsificou nas primeiras 48 horas de simulação, levando a um aumento de 27,5 kg/m3 na densidade, o que evidencia a importância dos processos de mistura e envelhecimento.

REFERÊNCIAS

Burns, K, A. S. Garrity, D. Jorissen, J. Macpherson, M. Stoelting, J. Tierney, and L. Y. Simmons, “The galeta oil spill ii.unexpected persistence of oil trapped in mangrove sediments morlaix twenty years after the amoco cadiz oil spill”, Estuarine, Coastal and Shelf Research, vol. 38, pp. 349–364, 1994.

GESAMP (IMO/FAO/UNESCO/WMO/IAEA/UNEP JOINT GROUP OF EXPERTS ON THE SCIENTIFIC ASPECTS PF MARINE POLLUTION). 1993. Impact of oil and related chemicals and wastes on the marine environment. Rep. Stud. GESAMP 50.