Desenvolvimento de método analítico empregando SPE e LC-ESI-MS/MS para determinação de antimicrobianos em água para consumo

Marube,  Liziane Cardoso; Escarrone, Ana Laura V.; Cabreira, Liziara C.; Cerqueira, Maristela R.B.; Caldas, Sergiane S.

Primel, Ednei G.

liziane_cardoso_20@yahoo.com.br*

Evento: Encontro de pós-graduação

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: água, LC-ESI-MS/MS, SPE, antimicrobianos

1 INTRODUÇÃO

Os fármacos constituem um novo grupo de poluentes orgânicos que nos últimos anos foram classificados como contaminantes ambientais emergentes [1]. Dentro desse contexto, alguns grupos de fármacos merecem uma atenção especial, dentre eles estão os antimicrobianos. Os antimicrobianos são uma das classes farmacêuticas com maior utilização e consumo em todo o mundo. Eles são largamente usados ​​na medicina humana e veterinária, principalmente, para o tratamento de infecções bacterianas. No entanto, além da sua utilização terapêutica, eles são também utilizados como promotores de crescimento na criação de animais [2]. O interesse crescente na determinação dos antimicrobianos se dá pelo uso indiscriminado e por vezes abusivo desta classe de fármacos que pode representar risco à saúde, uma vez que pode resultar não somente no aparecimento e proliferação de bactérias resistentes, mas igualmente a outros prejuízos para os seres humanos, para os animais e também para o meio ambiente. Vale ressaltar que esses contaminantes não estão inseridos em legislações que regulamentam a qualidade da água. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi validar um método empregando extração em fase sólida (SPE) e cromatografia líquida com ionização por eletrospray acoplada a espectrometria de massas sequencial (LC-ESI-MS/MS) para determinação dos antimicrobianos claritromicina, cloranfenicol, ofloxacina,moxifloxacino e norfloxacina, em amostras de água tratada destinada ao consumo humano no Município de Rio Grande no Estado do Rio Grande do Sul.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O procedimento para SPE foi realizado com a pré-concentração de 250 mL de amostra de água acidificada pH 3 e fortificada com uma mistura dos padrões dos analitos, usando cartuchos de SPE com adsorvente polimérico. O material adsorvente foi condicionado com 5 mL de metanol e 5 mL de água ultrapura pH 3. A eluição dos analitos retidos no sorvente polímerico foi feita com 5 mL de metanol.

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO

Para determinação dos antimicrobianos por LC-ESI-MS/MS, as melhores condições cromatográficas foram utilizando coluna Kinetex C18 (3,0 x 50 mm, 2,6 μm), fase móvel composta por acetonitrila: água ultrapura acidificadas com 0,1% ácido fórmico, modo de eluição gradiente e vazão de 0,2 mL min-1. As determinações foram efetuadas no modo MRM, modo positivo e negativo simultaneamente.

A precisão foi avaliada em um nível intermediário, apresentando recuperações na faixa de 60-105%, com valores de RSD ≤ 10%. A linearidade do método foi avaliada a partir do limite de quantificação de cada composto até a concentração de 1,0 mg L-1 e os coeficientes de correlação (r2) para os compostos foram superiores a 0,99. Os limites de quantificação do método foram na faixa de 2 a 10 µg L-1.

Tabela 1. Ensaios de recuperação (R%) e precisão (RSD) nas condições otimizadas.

| Analitos | LOQm (µg L-1) | R (%) | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Claritromicina | 2 | 93 | 3 |
| Cloranfenicol | 2 | 101 | 9 |
| ofloxacina | 10 | 83 | 4 |
| Moxifloxacino | 10 | 62 | 6 |
| norfloxacino | 10 | 74 | 8 |

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O método otimizado foi adequado para a extração e pré-concentração dos antimicrobianos em água. O procedimento proposto mostrou-se eficiente, obtendo-se recuperações entre 62 a 101% e RSD<15%. Portanto, pode ser empregado para análise de resíduos de antimicrobianos em água potável.

AGRADECIMENTOS: FURG, PPGQTA, CAPES, CNPq, FAPERGS, FINEP.

REFERÊNCIAS

1. Herrera-Herrera, A. V., Hernandez-Borges, J, Borges-Miquel, T.M., Rodriguez-Delgado, M. A. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 75 (2013) 130– 137.

2. Gros, M., Rodríguez-Mozaz, S., Barceló D. Journal of Chromatography A, 1292 (2013) 173– 188.