COMPARAÇÃO DO GRAU DE HIDRÓLISE ENTRE DIFERENTES AMOSTRAS DE COPRODUTOS DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PESCADO

SILVA, Carolina Moroni

ROSA, Giordan Fernandes

FONSECA, Renata Aline dos Santos da

PRENTICE-HERNÁNDEZ, Carlos

silva.carolinamoroni@gmail.com

Evento: Encontro de Pós-Graduação

Área do conhecimento: Ciências Agrárias

Palavras-chave (corvina, hidrolisado e grau de hidrólise).

1 INTRODUÇÃO

A corvina é a principal espécie processada pelas indústrias de Rio Grande, devido a essa ser capturada nas 4 estações do ano, mas atinge no mercado menores preços em relação a outras espécies regionais, principalmente as de menor tamanho (CENTENARO et al., 2009). Proteínas podem ser clivadas em peptídeos de vários tamanhos e serem utilizados em ampla variedade de produtos alimentícios, suplementos proteicos, realçadores de sabor e estabilizadores em bebidas (MARTINS et al., 2009). O trabalho teve como objetivo aproveitar a proteína dos coprodutos da industrialização da corvina, para produzir hidrolisados enzimáticos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O coproduto da corvina (Micropogonias furnieri), para a produção do isolado proteico foi lavado com água clorada (2 g.L-1), eviscerado e separado em um separador mecânico de carnes, para retirada da pele e espinhos. Os ossos foram obtidos por filetagem da corvina e então separados manualmente do músculo e mantidos em solução de HCl 0,1 mol/L por 24 h a 4°C, para melhor remoção da carne aderida, e então secos por 48 h em estufa a 35°C e triturados em um moinho de facas. A remoção de proteínas colagenosas e desmineralização dos ossos de corvina foi segundo Centenaro et al. (2009), com modificação neutralização no final do processo com NaOH 2 M até pH 6,0. Para a obtenção do isolado proteico foi utilizado a CMS de corvina, esse foi realizado segundo Cortez-Vega (2011).

A hidrolise foi realizada a partir do isolado proteico da CMS (IPCMS), e dos ossos desmineralizados de corvina (ODC), baseado no processo descrito por Zavareze et al. (2009). Foi utilizada a enzima Protamex (8,41 U/g de enzima) pH=7,0 a 40°C (JUNG et al., 2006). A atividade específica foi definida como U/mg de enzima (U = µmol de tirosina livre/min). O grau de hidrólise foi determinado pelo método do pH-stat, (Adler-Nissen, 1986, apud Geirsdottir, 2009) utilizando NaOH 2 M, até se tornar constante e a reação interrompida pela inativação da enzima à 85°C/10min.

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A Figura 1 mostra os diferentes GH da enzima Protamex nas duas curvas, onde a reação foi muito intensa nos primeiros instantes (até 200 min), e logo após esse período há uma redução exponencial no crescimento do GH, até o momento em que esse se mantém constante. O IPCMS apresentou GH de 30,5 % sendo superior ao ODC que foi de 21,5 %.

Figura 1 –Grau de hidrolise dos IPCMS e os ODC, utilizando a enzima Protamex, sendo: (■) ODC e (▲) IPCMS.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O hidrolisado proveniente de isolado protéico de carne mecanicamente separada de pescado apresentou grau de hidrolise maior que o de ossos desmineralizados no mesmo intervalo de tempo, mostrando que a Protamex foi mais adequada para esse tipo de matéria-prima.

REFERÊNCIAS

CENTENARO Graciela Salete; PRENTICE Carlos e SALAS-MELLADO Myriam. Efeito da concentração de enzima e de substrato no grau de hidrólise e nas propriedades funcionais de hidrolisados proteicos de corvina (Micropogonias furnieri). Química Nova, v. 32, n. 7, p.1792-1798, 2009.

CORTEZ-VEGA William. Desenvolvimento de filmes nanocompósitos de isolados protéicos de corvina (Micropogonias furnieri) e argilas organófilas. Tese (Doutorado E & C Alimentos) FURG, Rio Grande, 2011.

GEIRSDÓTTIR Margrét. Isolation, purification and investigation of peptides from fish proteins with blood pressure decreasing properties. Food Research, Innovation & Safety, v. 36, n. 9, p. 1-28, 2009.

MARTINS, Vilásia Guimarães, COSTA, Jorge Alberto Vieira, PRENTICE, Carlos. Hidrolisado protéico de pescado obtido por vias química e enzimática a partir de Corvina (Micropogonias furnieri). Química Nova, v. 32, n. 1, p. 61-66, 2009.

SANTOS Sarita DÁvila; GUIMARÃES Vilásia Martins; SALAS-MELLADO Myriam e PRENTICE Carlos. Evaluation of functional properties in protein hydrolysates from Bluewing Searobin (Prionotus punctatus) obtained with different microbial enzymes. Food Bioprocess Technology, v. 4, p. 1399–1406, 2009.

ZAVAREZE Elessandra da Rosa; SILVA Carolina Moroni; SALAS-MELLADO Myriam e PRENTICE Carlos. Funcionalidade de hidrolisados proteicos de cabrinha (Prionotus punctatus) obtidos a partir de diferentes proteases microbianas. Química Nova, v. 32, n. 7, p. 1739-1743, 2009.