ALGORTIMOS DE MENOR CAMINHO APLICADOS A CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE PORTAS LÓGICAS CMOS

MACHADO, Ingrid Cardoso

BUTZEN, Paulo Francisco; MEINHARDT, Cristina; FABRIS, Eric

ingridmachado@furg.br

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: algoritmos; portas lógicas; caracterização elétrica

1 INTRODUÇÃO

A caracterização elétrica de portas lógicas CMOS retorna informações a respeito do consumo de potência e atrasos dessas portas. Esses dados auxiliam na escolha de quais portas lógicas serão usadas no circuito a ser projetado. Os arcos de função lógica são explorados nesse processo. Arcos de uma função são transições únicas nas entradas da porta lógica que causam mudança na saída. A quantidade de arcos de cada função depende da função propriamente dita e do número de entradas (RABAEY, 2003). Na caracterização elétrica, os arcos da função são combinados, formando um caminho. Este caminho define a duração da caracterização temporal das portas lógicas (SILVACO, 2014).

A caracterização temporal é um processo computacionalmente custoso. Como o caminho formado pela combinação dos arcos da função está diretamente relacionado com a duração da simulação, encontrar o menor caminho é algo desejável. Sabendo que o caminho influencia no tempo de execução, uma ferramenta é necessária para automatizar este processo (MACHADO, 2013). Este trabalho tem como objetivo investigar três algoritmos para a geração deste caminho.

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O trabalho compara três algoritmos para a geração do caminho: busca exaustiva, simulated annealing (SA) e guloso. A busca exaustiva realiza todas as combinações possíveis de caminho, calcula o custo de cada combinação e armazena o resultado de menor custo. Este algoritmo sempre retorna a solução ótima. O SA é uma meta-heurística e recebe como entrada uma temperatura inicial, o número máximo de iterações e uma taxa de resfriamento. A cada iteração, o algoritmo executa pequenas perturbações nos caminhos, calcula o custo e determina se a solução deve ser aceita ou rejeitada. O algoritmo repete este ciclo até atingir a temperatura mínima. O algoritmo guloso representa o conjunto de arcos como um grafo. A solução é determinada percorrendo os vértices deste grafo.

Para comparação dos algoritmos, foi utilizado um conjunto de portas com funções de duas e três entradas com diferentes números de arcos, descritas na Tabela 1. Cada função foi simulada com os algoritmos descritos anteriormente e foram armazenados o caminho gerado e o custo do caminho. O custo do caminho representa o número de passos para completar a simulação elétrica. O SA teve como configuração a temperatura inicial igual a 5000, o número máximo de iterações igual a 1000 e a taxa de resfriamento igual a 0,001.

Tabela 1 – Funções simuladas

| Função lógica | Número de entradas | Número de arcos |
| --- | --- | --- |
| a.!b | 2 | 4 |
| (!a.!b) + (a.b) | 2 | 8 |
| a + !b + !c | 3 | 6 |
| !a.c | 3 | 8 |
| !b + a.!c | 3 | 10 |
| (!b.c) + (a.!c) | 3 | 12 |

3 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A Tabela 2 mostra os resultados de custo do caminho (CC) e de tempo de execução (TE). Apesar do algoritmo guloso ter os piores valores de CC, ele é o mais rápido. O SA é uma boa escolha quando se trata de obter caminhos não muito custosos com um TE não tão alto. A busca exaustiva possui o maior TE, como esperado, mas retorna sempre a solução ótima. Observa-se também que o tempo de execução aumenta de acordo com o número de arcos, pois, quanto mais arcos, maior o número de combinações possíveis.

Tabela 2 – Resultados de comparação dos algoritmos Guloso, SA e Busca Exaustiva

| Função | Algoritmos |
| --- | --- |
|  | Guloso | Simulated Annealing (SA) | Busca Exaustiva |
|  | CC | TE (µs) | CC | TE (µs) | CC | TE (µs) |
| a.!b | 6 | 48 | 5 | 4316 | 5 | 57 |
| (!a.!b) + (a.b) | 11 | 47 | 9 | 9486 | 9 | 37430 |
| a + !b + !c | 9 | 49 | 7 | 4709 | 7 | 622 |
| !a.c | 12 | 50 | 10 | 5209 | 10 | 33339 |
| !b + a.!c | 15 | 48 | 12 | 6772 | 12 | 3995027 |
| (!b.c) + (a.!c) | 17 | 55 | 16 | 8636 | 14 | 652512652 |

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os três algoritmos implementados geram caminhos válidos. Para definir qual é a melhor escolhe, se deve realizar um balanceamento entre o tempo do algoritmo proposto neste trabalho e o tempo de simulação elétrica. Como normalmente a simulação elétrica consome mais tempo que a geração do caminho, em caminhos grandes é preferível gastar mais tempo com uma simulação exaustiva para obter um menor caminho a ser utilizado na simulação elétrica.

REFERÊNCIAS

J. M. RABAEY; A. CHANDRAKASAN; B. NIKOLIC, Digital Integrated Circuits. A Design Perspective. 2. ed. Prentice Hall, 2003.

I. C. MACHADO; P. F. BUTZEN; C. MEINHARDT. Ferramenta Para a Caracterização Temporal de Portas Lógicas CMOS. XXV CRICTE: Congresso Regional de Iniciação Científica e Tecnológica em Engenharia. 2013.

SILVACO. Cell Characterization Concepts. Introduction to Cell Characterization. Disponível em <http://www.silvaco.com/content/kbase/cell_char_intro_090508.pdf>. Acesso em 06.jul.2014.