TRATAMENTO DE EFLUENTE DE LATICÍNIO COM CIANOBACTÉRIA E CLORETO FÉRRICO

SINHOR, Vanderleia; PEREIRA, Heron da Silva

SILVA-MANETTI, Adriana Gonçalves da

vanderleiasinhor@gmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Engenharias

Palavras-chave: coagulante; efluente; tratamento biológico.

1 INTRODUÇÃO

Os efluentes das indústrias alimentícias, devido as suas características físicas, químicas e biológicas, causam uma série de danos ambientais quando não tratados de forma correta. Neste contexto, a coagulação é vista como um método econômico e eficiente no tratamento de efluentes agroindustriais após tratamento biológico. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho do coagulante cloreto férrico após tratamento biológico.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A descarga de efluentes, especialmente os de origem industrial, com tratamentos insuficientes em cursos de água receptores, pode resultar em graves problemas ambientais, como a deterioração dos ambientes naturais, morte da fauna de rios e lagos, o que acarreta multas e sanções às indústrias. Efluentes de laticínio contém alta carga orgânica e sua descarga descontrolada nos corpos hídricos é uma questão preocupante. Embora o tratamento físico-químico seja o modo comum de tratamento, microalgas podem ser utilizadas para tratar potencialmente a elevada carga orgânica oferecendo inúmeros benefícios no tratamento de águas residuais (YADAVALLI e HEGGERS, 2013). Células de cianobactérias apresentam um diâmetro muito pequeno, sendo um dos problemas de sua utilização no tratamento de efluentes. Uma maneira de resolver isto é o uso de coagulantes/floculantes, podendo ser separadas por sedimentação ou floculação (BASHAN et al., 2002; SILVA-MANETTI, 2008).

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Utilizou-se a microalga Aphanothece microscopica Nägeli no tratamento biológico do efluente do processamento de laticínios e após coagulada com  cloreto férrico. Foi utilizado um planejamento experimental 32 em que as variáveis independentes foram concentração de coagulante (CC) e pH, avaliando-se os seguintes níveis para CC = 100 mg.L-1; 350 mg.L-1, 450 mg.L-1 e pH = 6,0; 7,0 e 8,0, respectivamente. Os parâmetros analisados seguiram as determinações do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a matriz do planejamento experimental e resultados obtidos para cada variável resposta avaliada.

Tabela 1 - Matriz do planejamento experimental e respostas.

|  | Valores reais e codificados | Respostas |
| --- | --- | --- |
| Tratamento | X1 | X2 | X3 | DQO | SS | ST | SF | SV | Turbidez |
| 1 | FeCl3 | -1 (100) | -1 (6,0) | 74 | 69 | 12 | 12 | 14 | 74 |
| 2 | FeCl3 | 0 (350) | -1 (6,0) | 100 | 96 | 22 | 24 | 64 | 96 |
| 3 | FeCl3 | +1 (450) | -1 (6,0) | 75 | 76 | 17 | 15 | 45 | 28 |
| 4 | FeCl3 | -1 (100) | 0 (7,0) | 48 | 72 | 21 | 24 | 16 | 63 |
| 5 | FeCl3 | 0 (350) | 0 (7,0) | 63 | 86 | 23 | 19 | 53 | 85 |
| 6 | FeCl3 | +1 (450) | 0 (7,0) | 88 | 89 | 24 | 12 | 74 | 93 |
| 7 | FeCl3 | -1 (100) | +1 (8,0) | 35 | 66 | 21 | 18 | 27 | 62 |
| 8 | FeCl3 | 0 (350) | +1 (8,0) | 50 | 88 | 26 | 16 | 50 | 71 |
| 9 | FeCl3 | +1 (450) | +1 (8,0) | 87 | 70 | 30 | 12 | 72 | 88 |

*X1: tipo de coagulante X2: concentração de coagulante (mg.L-1); X3: pH; DQO: demanda química de oxigênio; SS: sólidos suspensos; ST: sólidos totais; SF: sólidos fixos; SV: sólidos voláteis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas condições experimentais foi possível concluir que nas maiores concentrações de coagulante foram obtidas as maiores eficiências de remoções dos parâmetros estudados.

A melhor condição indicada, no tratamento de efluente de laticínios após tratamento biológico, foi 350 mg.L-1 de FeCl3 em pH 6,0 com eficiências de remoção de DQO, Turbidez e SS de até 96 %.

REFERÊNCIAS

APHA – American Public Health Association. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Washington, 2005.

BASHAN, L.E.; MORENO, M.; HERNANDEZ, J.P.; BASHAN, Y. Removal of ammonium and phosphorus ions from synthetic wastewater by the microalgae Chlorella vulgaris coimmobilized in alginate beads with the microalgae growth-promoting bacterium Azospirillum brasilense. Water Research, v. 36, p. 2941-2948, 2002.

SILVA-MANETTI, A. G. Avaliação do potencial de reúso da água industrial oriunda de uma indústria processadora de pescado utilizando Aphanothece microscopica Nägeli. 2008. 95f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência de Alimentos) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 2008.

YADAVALLI, R.; HEGGERS, G.R.V.N. Two stage treatment of dairy effluent using immobilized Chlorella pyrenoidosa. Journal of Environmental Health Sciences & Engineering, 2013.