DEGRADAÇÃO DE FORMOL EMPREGANDO PROCESSOS OXIDATIVOS  AVANÇADOS

VILLANOVA,  Débora Burd IC; SALCEDO, Gabriela PG;

SCHNEIDER,  AntunielleIC ; GUIMARÃES, Bruno PG ; MARTINS, Ayrton PQ

PRIMEL, Ednei GilbertoPQ

débora_burd@hotmail.com

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: Formol; Degradação

1 INTRODUÇÃO

Formol ou formalina é uma solução aquosa composta de aproximadamente 37% de fomaldeído e 10% de metanol [1]. Seu principal uso é para a conservação de cadáveres e tecidos em laboratórios e hospitais. Devido a essa demanda, são gerados grandes quantidade de resíduos dessa substância [2].

Desta maneira, esses resíduos produzidos necessitam de tratamento que seja econômica e ambientalmente favorável. Porém, existe grande dificuldade no tratamento do formol [3]. Isso porque, o formaldeído, é tóxico e cancerígeno [4].

Nesse contexto, surge a possibilidade de utilizar os Processos Oxidativos Avançados (POA’s) para o tratamento de resíduos de formol. Dentre esses processos, destacam-se as reações de Fenton.

Portanto, o objetivo deste trabalho é desenvolver um processo capaz de realizar a degradação de resíduos de formol, utilizando limalha de Ferro (um resíduo da indústria naval metalúrgica da cidade de Rio Grande), como fonte de ferro (Fe0), peróxido de hidrogênio e radiação eletromagnética ultravioleta (UV).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os processos oxidativos avançados (POA’s) têm como objetivo a purificação de resíduos aquosos contaminados por compostos orgânicos. Eles caracterizam-se pela geração de um forte agente oxidante, principalmente o radical hidroxila (•OH, E° (EPH) / VOLT, 25°C = 2,8V), o qual através de sucessivas reações pode conduzir a degradação de compostos orgânicos, levando a formação de compostos mais biodegradáveis, ou até mesmo a completa mineralização, formando água, dióxido de carbono e íons inorgânicos provenientes de heteroátomos [5].

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

O processo desenvolvido é composto por reator tanque agitado (volume máximo de 30000 mL), com sistema de resfriamento, agitação mecânica e quatro lâmpadas UV-C de 18 W.

A reação ocorrerá num tempo total de duas horas. Para otimização do processo serão realizados a avaliação dos efeitos da concentração de peróxido e massa de limalha de ferro, numa concentração constante de formaldeído conforme sugere a Tabela 1.

Tabela 1 – Concentração dos Reagentes

| Reagente | Concentração |
| --- | --- |
| Formol | 1000 mgL-1 |
| H2O2 | 0,3 molL-1 – 1,2 molL-1 |
| Fe0 | 0,5g – 1,5g |

A eficiência de remoção de formol será avaliada empregando o método 8315A EPA [6], o qual utiliza extração em fase sólida e LC-DAD para determinação de compostos carbonilicos.

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Primeiramente foi realizado um teste empregando método actinométrico, conforme descrito por Hatchard e Parker [7]. Este método avalia a intensidade fotônica do reator, bem como, o efeito sinérgico da radiação UV no sistema reacional. Diante desse estudo, verificou-se que o reator usado neste trabalho é capaz de gerar 4,93.1017 fótons.s-1.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe salientar que o presente trabalho apresenta-se em fase de desenvolvimento, porem os resultados alcançados mediante ao teste actinométrico realizado, possibilita deslumbrar que o reator usado neste trabalho será capaz de realizar a adequada remoção de formol.

REFERÊNCIAS

1- IARC. Formaldehyde. International Agency  for Research on Cancer, 2006. Disponível em: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100F/mono100F-29.pdf>. Acesso em: 23 maio 2013.

2- ABRAF. Aplicações do Formol Disponível. Associação Brasileira dos Produtores de Formol e Derivados. Disponível em: <http://www.abraf.org.br>. Acesso em: 23 de maio 2013.

3- INCA. Formol ou Formaldeído. Instituto Nacional do Câncer, 2005. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=795>. Acesso em 23 maio 2013.

4- FONSECA J.C.L., NOGUEIRA R.F.P., MARCHI M.R.R. Photo-Fenton process for treating biological laboratory wastewater containing formaldehyde. Eclética Química, Brasil, 2010, 35, p. 25-33.

5- JARDIM, et al. Processos Oxidativos Avançados Conceitos Teóricos. Caderno Temático v 3 - UNICAMP, 2005, p. 05-60.

6- Environmental Protection Agency – EPA, método 8315A.

7- HATCHARD C.G., PARKER C. A. A New Sensitive Chemical Actinometer. II. Potassium Ferrioxalate as a Standard Chemical Actinometer. Proc. R. Soc. Lond. A, 1956, p. 518-536.