SAPIENS: METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS PARA SMART GRIDS SUSTENTÁVEIS

CASTRO, Robledo C.

MOTA, Fernanda P.

CASARIN, Jonas

robledocastro@furg.br

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciência da Computação – Metodologia e Técnicas da Computação

Palavras-chave: Smart Grids, Eficiência Energética, Inovação, Consumo Inteligente, Conscientização

1 INTRODUÇÃO

O projeto SapiEns tem como objetivo o desenvolvimento de metodologias e tecnologias capazes de incluir o consumo como elemento inteligente em Smart Grids sustentáveis e eficientes de forma a contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e social, a partir do consumo racional de energia e a inovação do Setor Elétrico Brasileiro. Desta forma, iniciou-se a construção de um projeto para monitorar e analisar os perfis de consumidores de energia elétrica residencial.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A demanda de consumo de energia está crescendo nos últimos anos, devido ao aumento da renda e das facilidades de compra e utilização de produtos que consomem energia [1]. Um dos problemas causados por esse consumo excessivo é a possibilidade do esgotamento dos recursos utilizados para a produção de energia assim como o impacto ao meio ambiente produzido por essa atividade [2].

Uma solução para o problema do esgotamento dos recursos naturais que vem sendo discutido é o consumo eficiente e sustentável de energia, que deve ser feito desde o consumo residencial até o industrial e comercial. No entanto, estes ambientes possuem diferentes perfis de consumo que são ocasionados pelas diferenças de renda.

Assim, o projeto visa contribuir com a conscientização em relação a utilização de energia elétrica, por meio das mensagens geradas pelo sistema, com base nos dados coletadas e nas técnicas de geração de informação.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O projeto é dividido em módulos que são implementados em Python 3.4 [3] e utilizam o banco de dados MySQL [4]. O módulo Monitor é responsável pela coleta de dados de consumo de energia. Esta coleta é feita através de plugs que são ligados aos equipamentos. Os plugs comunicam-se com um monitor de consumo utilizando conexão zigbee [5], que está ligado a um raspberry [6] que executa o módulo Monitor e assim coleta, trata e armazena os dados coletados.

O módulo Vision é responsável pela identificação do número de pessoas que estão no cômodo, que é feita por meio do tratamento de imagens. Outro módulo é o Air, este utiliza um micro arduino [7] ligado ao aparelho de ar condicionado e ao raspberry, a função deste módulo é promover o conforto térmico do ambiente.

A persistência dos dados é efetuada no módulo de Store que armazena os dados coletados nos módulos citados anteriormente em um banco de dados. Estes dados são utilizados pelo módulo Smart que é responsável pela inteligência do projeto, ou seja, os dados geram informação para a criação de mensagens.

Essas mensagens são enviadas para os usuários, os quais devem utilizar o aplicativo web desenvolvido para a interação com o kit instalado em sua residência. Este aplicativo é desenvolvido em HTML 5 [8] e tem conexão com um WebServer JavaScript [9], estes componentes compõem o módulo Mobile.

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

O projeto SapiEns apresentou resultados iniciais do consumo de energia elétrica no módulo de leitura dos plugs, os quais são armazenados em um banco de dados. Além disso, o módulo Vision tem como resultado a detecção de presença e quantidade de pessoas em um ambiente. Também se desenvolveu um protótipo de um aplicativo web que interage com os módulos de leitura dos plugs por meio do WebService local, que é foi capaz de ligar e desligar remotamente os equipamentos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O SapiEns tem como objetivo otimizar a utilização de recursos através do controle de consumo dos mesmos, os resultados obtidos até o momento reforçam a ideia inicial e apontam a utilização das tecnologias citadas anteriormente, como uma alternativa para redução do consumo e também como ferramenta de conscientização.

Futuramente pretende-se continuar com o desenvolvimento dos módulos utilizando WebServer virtualizado, que será acessado por diversos dispositivos. Este é o próximo teste a ser realizado, onde um grupo de voluntários utilizará o aplicativo web para controlar os equipamentos de suas residências. Além disso, o sistema será capaz de enviar mensagens para avisar aos consumidores que eles esqueceram os equipamentos ligados. O projeto busca contribuir com a conscientização em relação a utilização de energia elétrica, por meio das mensagens geradas pelo sistema, com base nos dados coletadas e nas técnicas de geração de informação.

REFERÊNCIAS

[1] Ofgem, publishes a comprehensive review of britain’s energy supplies. Press Release, Oct. 2009.

[2] Cohen, Claude A. M. J. (2002).  Padrões de Consumo: Desenvolvimento, Meio-Ambiente e Energia no Brasil. Tese de D. Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

[3] Python. Disponível: www.python.org.br, acessado: 30 de julho de 2014.

[4] MySQL. Dísponível: www.mysql.com, acessado: 30 de julho de 2014.

[5] Zigbee. www.zigbee.org, acessado: 30 de julho de 2014.

[6] Raspbarry. Disponível: www.raspbarrypi.org. Acessado: 30 de julho de 2014.

[7] Arduíno. Disponível: www.arduino.cc. Acessado: Julho de 2014.

[8] HTML.Disponível: www.htmltutorial.info. Acessado: 30 de julho de 2014.

[9] Javascript. Disponível: http://javascript.crockford.com/java script.html. Acessado: 30 de julho de 2014.