MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM

ARCOS ELÉTRICOS DESLIZANTES

AUXILIADO POR CAMPO MAGNÉTICO

CONSTANTE, Fábio C.

COLLARES, Magno P.

GONZAGA, Maria Augusta G.

Endereço eletrônico do autor principal

Evento: Congresso de Iniciação Ciêntifica

Área do conhecimento: Física de Plasmas e Descargas Elétricas 1.05.06.02-0

Palavras-chave: plasma; medição; temperatura.

1 INTRODUÇÃO

O estado de plasma pode ser basicamente definido como sendo uma mistura gasosa de elétrons, íons, partículas neutras e fótons. E tem como uma de suas características transmitirem energias em forma de calor, entalpia.

Uma das formas simples e baratas de produzir plasma é o sistema chamado de “Gliding Arc Discharge - GAD”, ou descargas de arcos deslizantes, que pelas características do plasma formado pelo sistema este se torna uma opção interessante para processos tecnológicos aplicados.

O sistema (GAD) que será analisado tem o movimento de seus arcos induzido por um campo magnético e é a via de estudo para a extração das medições térmicas propostas neste projeto.

O dispositivo de medição deve obedecer às condições impostas pelo sistema, deve ser bom condutor de calor para uma medição precisa, e mal condutor elétrico para que as interferências elétricas do sistema não prejudiquem a extração de dados. Tendo como foco obter a produção de um medidor simples e eficaz que com sua extração de dados possa ajudar a refinar os processos em que o plasma será utilizado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Os conceitos teóricos usados para formular os cálculos foram de transferência de calor.

A equação 1.1 descreve

(1.1)

Portanto podemos concluir que a temperatura T1 pode ser descrita pela equação 1.2

T1 = T0 -                  (T2 – T0)                                                               (1.2)

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

Para as medidas de temperatura do plasma serão utilizados tarugos de material cerâmico ligados com dois termopares, que serão utilizados para medir as temperaturas e calcular o gradiente de temperatura.

Figura 1 – Montagem para a calibração de dois tarugos de cerâmica.

Fonte: Laboratório de Plasma Tecnológico - FURG

Para o desenvolvimento dos cálculos é necessário fazer a calibração do equipamento em uma chapa térmica.

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

Nos teste iniciais de calibração foram conseguidos as curvas de temperatura da fonte de calor (chapa) e das extremidades de dois tarugos (diâmetro de 5,5 mm e comprimentos de 10 e 15 mm), ver figura 2.

Figura 2 - Curvas de calibração

Fonte: Laboratório de Plasma Tecnológico - FURG

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conseguimos trabalhar em um dispositivo que é funcional em suas metas, e ao mesmo tempo é produzido de forma simples e barata. Ao produzir este dispositivo desenvolvemos vários conceitos teóricos e experimentais que contribuíram para melhorar e evoluir os processos em laboratório.

REFERÊNCIAS

INCROPERA, Frank P. Introduction to heat transfer. 6a edição - 2011.

# Text boxes

=