ITRACKING – UM  FRAMEWORK PARA RASTREAMENTO ATRAVÉS DE RFID

De Grandi,  Everton Luis

Parzianello, Lucas Barbosa

Filho, Nelson Lopes Duarte

Marcos,  Pedro de Botelho

evertonluis@furg.br

Evento: Congresso de Iniciação Científica

Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Palavras-chave: RFID; framework; rastreamento

1 INTRODUÇÃO

O gerenciamento de objetos, equipamentos e pessoas tornou-se eficiente com o surgimentos de tecnologias de rastreamento como: código de barras; RFID (Identificação por rádio frequência, Radio Frequency Identification, em inglês) e visão computacional, estas duas últimas mais recentes. O foco deste trabalho é sobre RFID , esta tecnologia permite rastrear desde objetos até pessoas de maneira eficiente e automática, quando comparada com rastreamento por códigos de barras. O seu funcionamento consiste em, um reader (leitor) RFID com uma antena capaz de detectar objetos com tags (etiquetas) RFID dentro do campo de leitura do reader. Com a evolução desta tecnologia, o custo destes equipamentos diminuiu e surgiram diferentes fabricantes, cada qual com seus padrões e características diferentes. Devido a esta diversificação de equipamentos, tornou-se necessário um software específico para cada tipo de reader. A partir disto, o objetivo deste trabalho é desenvolver um framework para rastreamento através de RFID capaz de: abstrair os diferentes tipos e marcas de equipamentos; estimar posição de um determinado objeto; armazenar as informações coletadas; e fornecer visualização dos dados.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Foram encontrados trabalhos desenvolvidos anteriormente com propósito de utilizar dispositivos RFID de maneira genérica, porém nenhum apresenta todas funcionalidades propostas pelo framework abordado neste artigo. O Athos-RFID é um exemplo de framework desenvolvido na linguagem de programação Java que, segundo seus desenvolvedores, suporta: segurança e criptografia na troca de mensagem; protocolos de comunicação; ser extensível ou customizável de acordo com a necessidade; e persistência de dados. Contudo, o Athos-RFID apenas recebe informações dos readers, não enviando comandos para os mesmos. Também não possui, módulo de visualização que permita graficamente interpretar os dados coletados, e módulo de posicionamento.

3 MATERIAIS E MÉTODOS (ou PROCEDIMENTO METODOLÓGICO)

O framework está sendo desenvolvido em módulos, sendo eles de: comunicação; armazenamento; posicionamento; e visualização. Os módulos são desenvolvidos na linguagem de programação C++ e o seu funcionamento é validado através de testes em laboratório. Para realização dos testes estão sendo usados os readers RFID Wavetrend L-RX201 e Acura AP-16, as tags RFID usadas nos testes são as Wavetrend L-TG100 e Acura AcuProx Card.

4 RESULTADOS e DISCUSSÃO

O framework está em fase de desenvolvimento, contudo alguns módulos já passaram por testes e apresentaram resultados parciais. Nos experimentos realizados em laboratório foi possível verificar o funcionamento adequado dos módulos. A Figura 1 apresenta o banco de dados contendo informações que foram coletadas pelo leitor L-RX201. Cada vez que uma tag torna-se presente na região de cobertura de uma das antenas associadas ao reader, são armazenadas informações sobre a tag, como: identificador da tag, momento da leitura, e o seu posicionamento.

Figura 1 – Armazenamento de dados

Fonte: Everton Luis De Grandi

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em testes de laboratório o framework mostrou-se adequado para o rastreamento de objetos. Com a finalização do desenvolvimento, são projetados testes no Estaleiro Rio Grande com o intuito de rastrear veículos de carga.

REFERÊNCIAS

DOS SANTOS,E.B. Rastreamento em ambientes de construção e montagem naval. Rio Grande: Universidade Federal do Rio Grande, 2012. 67p.

DE OLIVEIRA,D.P. Framework de Acompanhamento Produto-Serviço (FAPS). Rio Grande: Universidade Federal do Rio Grande, 2012. 74p.

ATHOS-RFID. Athos-RFID Framework. Disponível em: <http://athosrfid.sourceforge.net/index.php>. Acesso em : 23 jun. 2014.