Determinação por GC-FID de glicerídeos, glicerol livre e total em ésteres metílicos de ácidos graxos da microalga Chlorella sp.

Moura, Renata R. de; Lütke, Sabrina (autor/es)

D’Oca, Marcelo G. M. (orientador); Primel, Ednei (co-orientador)

rodriguesdmoura@hotmail.com

Evento: XII Mostra de produção universitária

Área do conhecimento: Ciências exatas e da terra

Palavras-chave: ésteres graxos; microalgas; glicerídeos;

1 INTRODUÇÃO

As microalgas têm despertado interesse como fonte de matéria prima para produção de ésteres metílicos de ácidos graxos (biodiesel) devido sua elevada produção e alto teor lipídico., No entanto, é notada a ausência de estudos relacionados a qualidade deste biodiesel. Ao se tratar de controle de qualidade, vários parâmetros são exigidos pelas normas que regulamentam a qualidade do biodiesel. A determinação dos teores de glicerol livre e total, mono-, di-, e triglicerídeos após o processo de produção são os principais indicadores da qualidade do biodiesel, pois esses parâmetros indicam a eficiência das etapas de purificação e conversão de óleos e gorduras em biodiesel. Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi determinar os teores de glicerol livre e total, mono-, di- e triglicerídeos em ésteres metílicos de ácidos graxos derivados da fração lipídica da microalga Chlorella sp.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

As microalgas podem ser consideradas como sistemas biológicos ideais para a produção de biocombustíveis renováveis, uma vez que são relativamente fáceis de cultivar em água-doce, água marinha ou salobra, e utilizam CO2 como fonte primária de carbono na conversão da energia solar em energia química, processo denominado fotossíntese. Além da alta eficiência fotossintética e elevada produção de biomassa as microalgas apresentam alto teor lipídico que variam de 20 a 50% de lipídeos em relação à biomassa seca, matéria prima para síntese de biodiesel.1,2 Os métodos mais empregados para a produção do biodiesel de microalgas são a extração seguida da transesterificação, a transesterificação “in situ” e a hidrólise-esterificação.,

Os métodos de referência, ASTM D 6584 e EN 14105, ambos empregam GC-FID (Cromatografia Gasosa com Detecção por Ionização em Chama, do inglês Flame Ionization Detection) para analise desses compostos, são indicados para quantificação destes compostos em biodiesel metílico de óleo de colza, girassol, soja ou ésteres metílicos de composição química semelhante a esses. Os glicerídeos podem aumentar a viscosidade do biodiesel, reduzindo a combustão, provocando entupimento do filtro de combustível e depósitos em pistões, válvulas e bicos injetores do motor. Assim como, elevadas concentrações de glicerol livre podem causar a separação do glicerol nos tanques de estocagem da mistura diesel:biodiesel, a queima dessa mistura pode emitir aldeídos, produzir depósitos e entupir bicos injetores do motor.5,

3 MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras de ésteres metílicos foram obtidas a partir de 30 g de biomassa seca empregando o processo de transesterificação “in situ” descrito por D’Oca e colaboradores.3 Para as determinações dos teores de glicerol livre e total, mono-, di- e triglicerídeos foi utilizado sistema GC- 2010 Shimadzu com autoinjetor AOC-20i, injetor oncolumn, técnica de injeção simple on-column, coluna capilar de sílica fundida HT-5 com dimensões 25 m x 0,32 mm x 0,1 μm marca SGE com detecção por ionização em chama. Aquisição e processamento de dados com Software GC Solution Shimadzu. O preparo das soluções estoques, curvas analíticas e das amostras de éster metílico de microalga foi realizado conforme método de referência ASTM D 6584.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos até o momento para as amostras de ésteres metílicos de microalga são mostrados na tabela 1:

Tabela 1. Concentrações (%m/m) para glicerol livre e total, mono-, di- e triglicerídeos

| Amostra | Glicerol Livre | Mono- | Di- | Tri- | Glicerol Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | < 0,005 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,05 | 0,04 |
| 2 | 0,010 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,05 | 0,04 |
| 3 | < 0,005 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,05 | 0,03 |
| 4 | < 0,005 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,05 | 0,02 |

De acordo com os resultados apresentados na tabela 1, o teor de glicerol total está abaixo do limite de 0,25% para todas as amostras, os teores de glicerol livre, mono-, di- e triglicerídeos estão abaixo do primeiro nível da curva analítica, exceto o teor de GL para amostra 2, porém está dentro dos limites (0,02%).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estes primeiros resultados comprovam a eficiência do processo de transesterificação “in situ” para microalga Chlorela sp. visto que os teores de glicerídeos, glicerol livre e total atendem as especificações da ANP.

REFERÊNCIAS

# Endnotes

CHISTI, Y. Biodiesel from microalgae. Biotechnology Advances 2007, 25, 294-306.

DEMIRBAS, A. Biodiesel from oilgae, biofixation of carbon dioxide by microalgae: A solution to pollution problems. Applied Energy 2011, 88, 10, 3541-3547.

CRUZ, R. S.; LÔBO, I. P.; FERREIRA, S. L. C. Biodiesel: parâmetros de qualidade e métodos analíticos. Química Nova 2009, 32, 1596-1608

D’OCA, M. G. M.; VIÊGAS, C. V.; LEMÕES, J. S.; MIYASAKI, E. K.; MORÓN-VILLARREYES, J. A. M.; PRIMEL, E.; ABREU, P. Production of FAMEs from several microalgal lipidic extracts and direct transesterification of the Chlorella pyrenoidosa. Biomass and Bioenergy 2011, 35, 1533-1538.

LEVINE, R. B.; PINNARAT, T.; SAVAGE, P.E. Biodiesel Production from Wet Algal Biomass through in Situ Lipid Hydrolysis and Supercritical Transesterification. Energy Fuels 2010, 24, 5235-5243.

ANP. Resolução - RE nº 14, DE 11.5.2012 Disponível em: <http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=anp:10.1048/enu> Acesso em: 10 jul. 2014.

MITTELBACH, M., WÖRGETTER, M., PERNKOPF, J., JUNEK, H. Diesel fuel derived from vegetable oils, I: preparation and use of rapeseed-oil methyl esters. Energy in Agriculture 1983, 2, 369-384.

ASTM D 6584 - Método Padrão para Determinação de Monoglicerídeos Totais, Diglicerídeos Totais, Triglicéridos Totais, e Glicerina Livre e Total em B-100 Ésteres metílicos de biodiesel por Cromatografia Gasosa (2011). Disponível em: <http://www.astm.org/Standards/D6584.htm>. Acesso em: 02 jun. 2014.