Produção de biodiesel a partir da microalga Chlorella sp por transesterificação in situ.

FARIAS, Sabrina P. (IC)*, LEMÕES, Juliana S. (PG), ALVES SOBRINHO, Rui C. M. (PG), D’OCA, Marcelo G. M. (PQ) *bina_farias@hotmail.com

Palavras chave: Biodiesel, microalgas.

# Introdução

Microalgas também estão sendo utilizadas para a produção de biodiesel por apresentarem vantagens como altas taxas de crescimento e por utilizarem o CO2 atmosférico como fonte de carbono para produção de lipídeos (Umdu 2009).

Para a produção de biodiesel dois processos podem ser utilizados, o convencional (extração de óleo seguido de transesterificação) e transesterificação direta da biomassa ou processo in situ (extração e transesterificação realizadas em única etapa).

A transesterificação in situ da biomassa de microalga tem grande potencial na redução de custos do processo, pois elimina a etapa de extração com solvente (Ehmen 2010).

O objetivo deste trabalho foi produzir biodiesel a partir de Chlorella por transesterificação in situ, na presença de ácido sulfúrico e metanol.

# Metodologia

A biomassa foi seca em estufa a 60°C até peso constante, a transesterificação foi realizada sob refluxo a 60°C e 100°C, utilizando 50 g de biomassa, 20% de ácido sulfúrico em relação ao teor lipídico e 150 mL de metanol durante 4 horas.

Ao final da reação a biomassa foi separada por filtração a vácuo e o álcool foi evaporado. O produto da reação foi tratado com 200 mL de hexano sob agitação magnética por 1 hora, após, a fração solúvel em hexano (produto) foi separada da fração insolúvel (resíduo) por filtração.

O produto tratado foi purificado em coluna utilizando sílica e Al2O3 e hexano como eluente.

# Resultados e Discussão

Os rendimentos obtidos na transesterificação de Chlorella, expressos em porcentagem em relação à massa inicial, são apresentados na Figura 1.

Figura 1. Rendimento de biodiesel obtido na transesterificação da biomassa de Chlorella expressos em porcentagem em relação à massa.

O rendimento do produto a 60°C foi 10,4% e 7,7% após a purificação, com o aumento da temperatura houve aumento de rendimento para 16,2% (bruto), porém após a purificação o rendimento foi de 8,4%.

O teor de lipídeos extraídos da biomassa com metanol e agitação magnética por 2 horas foi de 18% em média (Lemões, et al. 2009), os rendimentos do processo em relação ao teor médio de lipídeos presentes na biomassa são apresentados na Figura 2.

Figura 2. Rendimento de biodiesel obtido na transesterificação de Chlorella expressos em porcentagem em relação ao teor de lipídeos.

Em relação a fração lipídica o rendimento da transesterificação foi 43,0% a 60°C e 46,7% a 100°C após a purificação do produto.

Os resultados obtidos neste trabalho foram inferiores aos obtidos por Ehimen et al., cerca de 90% de conversão, quando avaliaram os efeitos das variáveis volume de álcool, temperatura, tempo de reação, processo de agitação e teor de umidade na transesterificação in situ de Chlorella.

# Conclusões

O aumento da temperatura apresentou um pequeno aumento de rendimento, a avaliação dos efeitos das variáveis do processo será realizada a fim de obter maiores rendimentos do produto.

# Referências Bibliograficas

EHIMEN, E. A., SUN, Z. F., CARRINGTON, C. G. Variables affecting the in situ transesterification of microalgae lipids. Fuel, v.89, n.3, p. 677-684, 2010.

LEMOES, J. S., MONTEIRO, A. P. L., FARIAS, S. P., et al. Extração de lipídeos de Chlorella pyrenoidosa utilizando etanol e metanol. In: Encontro de química da Região Sul, 17., 2009. Rio Grande. Anais… Rio Grande: Sociedade Brasileira de Química, 2009.

Umdu, E. S., Tuncer, M., Seker, E. Transesterification of Nannochloropsis oculata microalga's lipid to biodiesel on Al2O3 supported CaO and MgO catalysts. Bioresource Technol., v.100, p. 2828-2831, 2009.