Avaliação da cor da pasta de hortifrutigranjeiros em leito de jorro.

LISBOA, Rogério N. *; FERRER, Bruna M. L.; LARROSA, Ana Paula Q.; PINTO, Luiz Antônio A.

rogeriu_lisboa@hotmail.com

Palavras-chave: cor, secagem, leito de jorro.

Introdução

A secagem é uma importante operação unitária, pois apresenta como objetivo básico a diminuição do teor de água do material a fim de minimizar mudanças químicas e físicas durante seu armazenamento (FORTES & OKOS, 1980).

A técnica de leito de jorro aplica-se na secagem de pastas e suspensões, pelo grande grau de mistura das partículas, proporcionando altas taxas de transferências de calor e de massa, e um alto número de colisões, gerando produtos de qualidade (SPITZNER & FREIRE, 2002).

A cor é um parâmetro usado, entre outras aplicações, como um índice de qualidade para os alimentos crus ou processados, bem como para a avaliação de mudanças na qualidade em conseqüência de processamento, armazenamento ou outros fatores (GIESE, 2000).

O trabalho teve como objetivo, avaliar o efeito da variação da cor das pastas in natura e desidratada de hortifrutigranjeiros através da secagem em leito de jorro.

Metodologia

A pasta in natura foi obtida através da trituração dos seguintes hortifrutigranjeiros: couve, batata, tomate, beterraba, alface. Além disso, foi adicionado óleo de soja comercial e água destilada para a homogeneização da pasta, obtendo uma concentração de 10% de sólidos.

O processo de secagem da pasta foi realizado em leito de jorro retangular com 2 kg de inertes de polietileno com diâmetro de 3,2mm. O esquema experimental utilizado está descrito na Figura 1.

Figura 1: Esquema do equipamento experimental de secagem.

As condições operacionais de secagem foram: vazão de alimentação da pasta de 600g/h e temperaturas do ar de entrada de 95 °C e 105°C. Os experimentos foram realizados em réplicas com duração de 2 h.

A cor da pasta in natura e do produto final foi caracterizada através do colorímetro Minolta (CR-300), sendo analisados: luminosidade (claro-escuro); cromaticidades “a” do verde (-) ao vermelho (+) e “b” do azul (-) ao amarelo (+); ângulo de Hue (() e o índice de saturação (C).

O ângulo de Hue e o índice de saturação foram determinados de acordo com as equações 1 e 2, respectivamente.

Os resultados foram comparados pelo teste de Tukey ao nível de 95% de confiança (p<0,05).

Resultados e discussão

A Tabela 1 mostra os resultados da caracterização da cor das pastas in natura e desidratada em leito de jorro.

Através da Tabela 1, verifica-se que para todos os parâmetros avaliados para as pastas in natura e desidratada apresentaram diferença significativa ao nível de 95% de confiança (p<0,05), sendo que na condição de secagem a 95°C obteve melhores resultados. Isso mostra que o produto preservou melhor sua cor característica, pois temperaturas elevadas podem causar um escurecimento nos pigmentos presentes nos vegetais.

A luminosidade da pasta desidratada nas condições de 95°C e 105°C se mostrou mais clara (próximo de 100) do que na pasta in natura. Diante das cromaticidades “a” e “b”, observa-se que todas as pastas analisadas apresentaram tendência às cores verde (-a) e amarelo (+b). O índice de saturação (C) mostrou que a maior intensidade da cor foi na pasta desidratada na condição de 95°C e 105°C.

Conclusão

A secagem da pasta de hortifrutigranjeiros em leito de jorro apresentou maior preservação da cor (amarela-esverdeada) com maior intensidade na temperatura de 95°C.

Referências Bibliográficas

FORTES, M.; OKOS, M.R. Drying theories: Their bases and limitations as applied to food and grain. Advances in Drving. Washington: Ed. Hemisphere  Publishing Corporation, v.1, p. 119-154, 1980.

GIESE, J.; Color measurements in foods as a quality parameter. Food Technology, v.54, n.2, p.62-65; 2000.

SPITZNER NETO, P. I. N.; FREIRE, J. T. Estabilidade do leito de jorro na secagem de pastas. Anais do XXX ENEMP, 2002.

# Text boxes

(1)

(2)