Caracterização de β-galactosidase de Kluyveromyces lactis: comparação entre enzima livre e imobilizada

TRINDADE, Renata A.*, RÊGO, Tatiane V., CAMPELLO, Graciella da S., BURKERT, Carlos A.V.

re_maps@hotmail.com

# Palavras Chave: imobilização, hidrólise da lactose

# Introdução/Objetivos

A remoção da lactose presente no leite e seus derivados, pela ação da β-galactosidase, constitui uma importante operação unitária da indústria de alimentos, sendo que o interesse em produtos lácteos com os menores teores possíveis de lactose está associado a um aspecto vinculado à saúde humana: o significativo percentual de indivíduos intolerantes à lactose (Martins e Burkert, 2009). Um dos fatores limitantes para o uso desta tecnologia reside no alto custo da enzima. Uma das alternativas é o uso de enzimas imobilizadas, pelo fato de serem recuperadas e reutilizadas após uma batelada (Campello et al., 2010).

O objetivo desse trabalho foi caracterizar a enzima comercial Lactozym® 3000L (Novozymes, Dinamarca), comparando a enzima livre com a imobilizada em Eupergit® C.

# Metodologia

Para avaliar o efeito do pH, solução de lactose 5% m/v foi preparada em diferentes tampões na faixa de 4,6 a 8,6 a 37°C. A influência da temperatura foi determinada conduzindo-se a reação na faixa de 25 a 60°C em tampão fosfato de potássio pH 6,6. A estabilidade térmica foi estudada em termos de tempo de meia-vida (t1/2) neste mesmo pH. Para a determinação dos parâmetros cinéticos, as concentrações de lactose variaram de 1 a 7% m/v. Os parâmetros termodinâmicos foram calculados de acordo com Ustok et al. (2010).

Em todos os experimentos, a glicose liberada foi quantificada com um kit enzimático-colorimétrico (Labtest, Brasil), sendo a atividade enzimática definida como a quantidade de enzima necessária para produzir 1 µmol de glicose por min nas condições do ensaio (Szczodrak, 2000).

# Resultados e Discussão

Quanto aos perfis de pH e temperatura, foram obtidos, para ambas, valores máximos de atividade em pH 6,6 e 45°C (Figuras 1 e 2). Houve um ganho de estabilidade térmica com a imobilização, tendo-se observado um aumento de cerca de 4 vezes no t1/2 da enzima imobilizada a 45oC em relação à livre (Tabela 1). Os valores de Km obtidos para as enzimas livre e imobilizada, de 30,33 mM e 104,00 mM respectivamente, representam uma diminuição da afinidade da enzima pelo substrato com a imobilização, possivelmente por fatores estéricos e conformacionais. Alguns parâmetros termodinâmicos foram calculados (Tabela 2), evidenciando novamente a maior estabilidade térmica da enzima imobilizada e indicando que a perda de estabilidade parece não estar associada a alterações relevantes na estrutura terciária.

Figura 1: Perfil de pH para Lactozym® 3000L livre e imobilizada.

Figura 2: Perfil de temperatura para Lactozym® 3000L livre e imobilizada.

Tabela 1: t1/2 para enzima livre e imobilizada e fatores de estabilização (F).

| T (°C) | t1/2Liv (h) | t1/2Imob (h) | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 79,80 | 82,04 | 1,03 |
| 35 | 25,30 | 70,18 | 2,77 |
| 40 | 9,03 | 26,38 | 2,91 |
| 45 | 0,43 | 1,78 | 4,14 |

Tabela 2: Parâmetros termodinâmicos para as enzimas livre e imobilizada.

| T | Enzima Livre | Enzima Imobilizada |
| --- | --- | --- |
| (°C) | ΔH (KJ.mol-1) | ΔG (KJ.mol-1) | ΔS (KJ.mol-1.K-1) | ΔH (KJ.mol-1) | ΔG (KJ.mol-1) | ΔS (KJ.mol-1.K-1) |
| 30 | 263,60 | 106,85 | 0,52 | 196,25 | 106,94 | 0,29 |
| 35 | 263,56 | 105,75 | 0,51 | 196,21 | 108,36 | 0,29 |
| 40 | 263,52 | 104,82 | 0,51 | 196,17 | 107,60 | 0,28 |
| 45 | 263,47 | 98,51 | 0,52 | 196,12 | 102,23 | 0,30 |

# Conclusão

A imobilização de -galactosidase de Kluyveromyces lactis (Lactozym® 3000L) em Eupergit® C implicou em melhorias nas propriedades bioquímicas e térmicas, que podem representar vantagens na utilização em escala comercial.

# Referências Bibliográficas

CAMPELLO, G.S.; TRINDADE, R. A.; RÊGO, T.V.; BURKERT, J.F.M.; BURKERT, C.A.V. Imobilização de beta-galactosidase (Lactozym® 3000L) em Eupergit® C. Anais do XVIII Congresso Brasileiro de Engenharia Química, Foz do Iguaçu, Brasil, setembro de 2010.

MARTINS, A.R.; BURKERT, C.A.V. Galacto-oligossacarídeos (GOS) e seus efeitos prebióticos e bifidogênicos. Brazilian Journal of Food Technology, v. 12, p. 230-240, 2009.

SZCZODRAK, J. Hydrolysis of lactose in whey permeate by immobilized -galactosidase from Kluyveromyces marxianus. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, v. 10, p. 631-637, 2000.

USTOK, F.I.; TARI, C.; HARSA, S. Biochemical and thermal properties of -galactosidase enzymes produced by artisanal yoghurt cultures. Food Chemistry, v. 119, p. 1114–1120, 2010.