PROJETO CONCEITUAL DE UM DEBULHADOR DE MILHO VERDE PARA AGRICULTURA DE BASE FAMILIAR

BARBOSA¹, Keider R.*; BERTOLDI¹, Tiago L.; MACHADO², Antônio L. T.

1Engo. Agrícolas, Bolsistas CNPq EXP-3, DER - FAEM - UFPel; keiderbarbosa@yahoo.com.br;

2Prof.Dr. DER-FAEM-UFPel; Bolsista do CNPq – Brasil; Orientador;

Campus Universitário – Caixa Postal 354 – CEP 96010-900, Pelotas - RS.

Palavras Chave: Debulhador de milho, Agricultura Familiar.

1 Introdução

O consumo de milho verde sempre foi uma tradição no Brasil sendo comum à comercialização tanto do milho verde na forma de espigas ou grãos enlatados como de seus subprodutos (Matos, 2006).

No entanto, a agricultura familiar é um segmento do agronegócio que tem apresentado grande necessidade de apoio pela sua dificuldade em responder às novas exigências de quantidade e qualidade do produto agrícola no mercado.

Portanto, este trabalho apresenta como objetivo principal estabelecer a fase conceitual do projeto de um debulhador de milho verde para a utilização em unidades familiares de produção, ou seja, para pequena escala de produção.

Pretende-se que, posteriormente, por meio da utilização deste equipamento venha a ser estimulada a agroindústria familiar, dada a facilitação que o equipamento fornecerá ao trabalho do produtor que busca agregar valor ao seu produto, principalmente, através da produção de conservas deste produto.

2 Metodologia

O desenvolvimento do projeto conceitual do debulhador de milho verde foi realizado no Departamento de Engenharia Rural (DER) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A idéia base para este equipamento foi a de que o mesmo deveria ser de simples elaboração, baixo custo, de maneira a solucionar as necessidades do agricultor familiar no debulhamento do milho verde, que normalmente é feito de forma manual através da utilização de uma faca.

A concepção escolhida foi modelada por meio da utilização de um programa de CAD (SOLIDWORKS), que de acordo com Reis et al. (2003), apresenta como vantagem principal a facilidade de comunicação entre os membros do projeto através da visualização das montagens e dos princípios de solução em três dimensões.

Projetou-se, portanto, um debulhador para milho verde constando das seguintes partes: cortador, base, molas e punhos.

3 Resultados e Discussão

O sistema cortador será constituído por uma lâmina circular de aço inoxidável dividido em quatro partes, a fim de permitir as regulagens necessárias ao ajuste às diferentes condições de diâmetro da espiga. A base será de aço carbono, possuindo uma pequena depressão na área de contato com a espiga, desta forma torna-se possível equilibrar a espiga quando o equipamento estiver em funcionamento. Esta base apresentará duas hastes cuja função vem a ser permitir o deslocamento dos punhos, facilitando desta forma o correto debulhando da espiga. Os punhos serão confeccionados de aço carbono, com a função de sustentar as mãos do operador e ajustar o corte. O equipamento também possuirá duas molas cuja finalidade é gerar a necessária compressão entre os punhos.

O conjunto de sistemas de mecanismos propostos resulta na solução apresentada na Figura 1.

.

Figura 1. Solução conceitual do debulhador de milho verde.

O funcionamento do equipamento se dará por meio da colocação da espiga sobre a base de apoio, posteriormente o cortador circular atuará sobre a mesma deslocando-se verticalmente no sentido de cima para baixo. O adequado ajuste dos punhos em conjunto com a movimentação para baixo permitirá a separação do grão do sabugo, de forma rápida, precisa e segura.

4 Conclusão

O equipamento proposto pode ser uma solução simples, eficiente e segura para debulhar milho verde em propriedades agrícolas de base familiar, pois necessita apenas de fonte de energia humana e permite a retirada total do grão da espiga sem perdas ou possibilidade de acidentes, como ocorre no método tradicional, que vem, a ser a utilização de uma faca.

5 Referências

MATOS, M. J. L. F.; TAVARES, S. A.; SANTOS, F. F. DOS; MELO, M. F. DE; LANA, M. M. Milho verde. 2006. Disponível em: < http://www.cnph.embrapa.br/paginas/dicas_ao_consumidor/milho_verde.htm>. Acesso em: 16 de julho de 2010.

REIS, Ângelo Vieira dos ; RAMOS, U. A. P. ; FORCELLINI, F. A. ; BACK, N. Emprego de Ferramentas de Modelagem CAD na Representação e Evolução no Desenvolvimento de um Dosador de Sementes Miúdas. Florianópolis - SC. Anais da III SEPEX, 2003. v. 1.