Influência do pH na purificação de queratinase de Bacillus sp. P45 por sistema aquoso bifásico

CERVEIRA, Guido P.; SALA, Luisa; BRITES, Marcela L.; DAROIT, Daniel J.; BRANDELLI, Adriano; KALIL, Susana J.*

*susana.kalil@vetorial.net

# Palavras Chave: purificação, queratinase, polietileno glicol.

# Introdução

# As queratinases encontram potencial aplicação na indústria de frangos através da hidrólise de penas [1], porém, a utilização destas enzimas muitas vezes é restrita ao seu grau de pureza. O sistema aquoso bifásico (SAB) pode ser uma boa alternativa para o primeiro passo de purificação, por remover vários contaminantes em um processo simples e econômico [2]. Assim, investigou-se neste trabalho a influência do pH (6,0; 7,0 e 8,0) e da composição do SAB formado por polietileno glicol (PEG) 10.000 e fosfato de potássio, avaliando como respostas o fator de purificação e recuperação queratinolítica.

# Metodologia

# Micro-organismo: Bacillus sp. P45 (LBM 1055, Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, UFRGS) foi utilizado para a produção de queratinase, em cultivo submerso, 30°C, 125 rpm por 48 h. O caldo foi centrifugado e obtido o extrato enzimático bruto.

# Sistema aquoso bifásico: preparado segundo Antelo et al. [3] para o PEG 10.000 e fosfato de potássio no pH de estudo.

# Métodos analíticos: a concentração de proteínas foi determinada segundo metodologia de Bradford [4]. A atividade queratinolítica foi determinada segundo Daroit et al. [5], e a atividade específica foi expressa em termos de proteína.

# Influência do pH nos diferentes SAB: foi avaliado o efeito do pH (6,0; 7,0 e 8,0) no SAB (Tabela 1), obtendo-se como respostas o fator de purificação (FP) e a recuperação queratinolítica (RQ), Equações 1 e 2, respectivamente.

# (1)

# (2)

# onde Ae.f.e Ae.eb são as atividades específicas na fase e no extrato bruto, respectivamente; Af e Aeb são as atividades enzimáticas na fase e no extrato bruto, respectivamente; Vf é o volume da fase e Veb. é o volume inicial de extrato.

# Resultados e Discussão

# Nos diferentes sistemas a fase de topo é rica em PEG, enquanto que a fase de fundo em sal. O processo de purificação através do SAB é governado por diversos parâmetros do sistema (concentrações de PEG e sal, e pH) como também aqueles ligados a proteína de interesse (hidrofobicidade e carga).

# De acordo com Asenjo [6] o pH da solução pode alterar a carga das proteínas, mudando assim, seu comportamento no SAB. A Tabela 1 apresenta os resultados de FP e RQ resultantes do efeito do pH no processo de purificação em sistemas com composições de fases variadas.

# Pode-se observar que o FP nos sistemas PEG-fosfato mostrou-se dependente do pH, porém a influência mais marcante é a composição do sistema. Nestes observa-se que a elevação da concentração de PEG e diminuição da concentração de sal, proporcionou na maioria dos casos, um decréscimo no FP.

# Tabela 1 – Efeito do pH sobre o FP e RQ no sistema PEG 10.000 – fosfato de potássio.

# *Não houve formação de fases.

# De um modo geral, no pH 6,0 e 7,0 a enzima foi particionada para o fundo, o que já é esperado devido ao efeito do volume de exclusão no sistema. Porém, devido a diferença de cargas eletrostática da enzima, no pH 8,0, esta migrou para o topo.

# Conclusão

# A enzima apresentou os melhores resultados no pH 7,0, levando a um FP e RQ na ordem de 1,7 vezes e 37,5%, respectivamente. De acordo com estes resultados, o SAB se mostra como uma interessante alternativa primária para remoção de contaminantes do extrato bruto.

# Agradecimentos: FAPERGS.

# Referências Bibliográficas

1. Brandelli, A. Food Bioprocess Tech, v. 1, n. 2, p. 105-116, 2008.

2. Mayerhoff, Z.D.V.L. et al. Biochem Eng J, v. 18, n. 3, p. 217-223, 2004.

3. Antelo, F.S. et al. J Brazil Chem Soc, v. 21, n. 5, p. 921-926, 2010.

# 4. Bradford, M.M. Anal Biochem, v. 72, p. 248-254, 1976.

# 5. Daroit, D.J. et al. Int Biodeter Biodegr, v. 63, n. 3, p. 358-363, 2009.

6. Asenjo, J. A. Oxford University Press, p. 1-28, 1990.