Produção de Biodiesel metílico e etílico de óleo de mamona utilizando NaOH

Granjão, Vinícius F. (IC)*, Callegaro, Franciéli J. P. (IC), Vauchinski, Laércio (IC),             D’Oca, Marcelo G. M. (PQ). *vigranjao@gmail.com

# Palavras Chave: biodiesel, mamona, etílico.

# Introdução/Objetivos

Um dos grandes desafios da indústria de produção de biodiesel é o destino dado aos efluentes e ao aproveitamento dos co-produtos formados. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um processo para produzir ésteres metílicos e etílicos de triglicerídeos e ácidos graxos a partir do óleo de mamona, de maneira que todo a sabão formado paralelamente à reação de transesterificação seja neutralizado, transformando-o em ácidos graxos livres. Desta forma, a matéria prima é mais bem aproveitada e o processo torna-se mais sustentável e ambientalmente correto. O glicerol é obtido com excelente qualidade, podendo reduzir os custos do processo como um todo.

# Metodologia

A reação de transesterificação do óleo de mamona é realizada em escala de bancada, a partir de 100g de óleo, empregando metanol ou etanol em proporções molares de 6:1 e 9:1 em relação ao TG e variações de 1%, 1.5% e 2% em massa do catalisador (Esquema 1).

Esquema 1 – Fluxograma do processo desenvolvido no Laboratório Kolbe para Produção de Biodiesel.

Após o término da reação, o H2SO4 é adicionado com a finalidade de neutralizar o sabão formado, mantendo a temperatura da reação por mais 30 min. O Na2SO4 formado é filtrado, o álcool excedente é removido por destilação e os produtos são separados em funil de decantação.

# Resultados e Discussão

Convencionalmente utiliza-se para produção de biodiesel a reação de transesterificação com catálise básica. Porém, paralelamente ocorre a reação de saponificação dos ácidos graxos livres presentes no óleo, dificultando a separação das fases em funil de decantação devido a uma grande interação de polaridade dos produtos. Industrialmente, todo o sabão formado é lavado, gerando uma grande quantidade de efluente e diminuindo o rendimento final do processo.

Com a finalidade de reverter este quadro testamos uma alternativa que propõe a adição on pot de H2SO4, neutralizando o sabão formado no meio, recuperando matéria-prima para a produção dos ésteres. Além disso, a adição de álcool em excesso nas proporções molares de 6:1 e 9:1 contribuiu para o deslocamento do equilíbrio da reação no sentido da formação dos produtos.

O sal formado com a reação de neutralização foi filtrado a vácuo e o álcool em excesso removido por rota evaporador. Os ésteres metílicos/etílicos e os ácidos graxos foram separados da glicerina por decantação. A separação das fases foi observada imediatamente em reações realizadas com MetOH e utilizando EtOH foram obtidas após 12h de decantação.

O rendimento dos ésteres (entre 100,61 e 110,98g), glicerol (entre 7,68 e 9,56g) e sal (entre 1,47 e 3,96g) têm sido eficientes.

A neutralização acarreta no aumento do índice de acidez inicial do óleo de rícino, e de acordo com os resultados obtidos de IA, podemos observar que o mesmo variou entre 11,2 e 24,8 mg KOH/g e que o aumento da concentração de catalisador foi responsável pela maior formação de sabão, chegando a 12,47% de sabão com o uso de 2% de NaOH.

# Considerações Finais ou Conclusão

A conversão in situ do sabão em ácidos graxos livres proporcionou uma excelente separação das fases biodiesel/glicerol, tendo este último, uma grande melhora de qualidade, comparada aos processos convencionais de produção de biodiesel.

Através deste trabalho mostramos que o biodiesel de mamona pode tornar-se viável tendo seus co-produtos aproveitados e a redução de efluentes sendo uma excelente alternativa para produção de biocombustíveis.

# Referências Bibliográficas

FREEDMAN, B.; PRYDE, E.H.; MOUNTS, T.L. Variables affecting the yields of fatty esters from transesterified vegetable oils. JAOCS, 61 (10) 1984, 1638-1643.

MA, F.; HANNA, M.A. Biodiesel production: a review. Bioresource Technology 70 (1999) 1-15.