Estudo na adaptação de um equipamento de compactação para ensaio Marshall para ensaios de compactação Proctor

* SILVA, Luciano L. da; RODEGHERI, Priscila M.; BASTOS, Cezar A.B.; MENDONÇA, Celço (*llsguasca@hotmail.com)

# Palavras-chave: Ensaio de compactação Proctor, Compactador automático, Compactador ensaio Marshall

# Introdução/Objetivos

# O ensaio de compactação Proctor é solicitado em obras de terra em Engenharia Civil com o intuito de determinar a relação entre o peso específico aparente seco do solo compactado e o teor de umidade de compactação, sob uma dada energia aplicada (Pinto, 2000). Esta energia de compactação é transmitida através de golpes de um soquete à amostra confinada em um molde.

# Com a disponibilidade de um equipamento automático de compactação para ensaios Marshall (Bernucci et al., 2006) no Laboratório de Geotecnia da FURG, foram desenvolvidos testes e ajustes para utilização deste no ensaio de compactação Proctor. O objetivo deste artigo é apresentar uma adaptação do compactador Marshall para ensaios Proctor nas energias Normal e Intermediário.

# Metodologia

# O equipamento compactador Marshall do Laboratório de Geotecnia da FURG (Fig. 1) é um compactador automático empregado nas pesquisas em asfalto. Este equipamento funciona através de um pneu, o qual é movido pelo motor e impulsiona a haste metálica lançando-a para cair em queda livre de uma altura de 46 cm através de duas roldanas, as quais giram livres em seu eixo. A haste compacta o solo por uma base em setor circular, que juntas totalizam massa igual a 2,60 kg.

# Nesta pesquisa foi utilizado um solo caracterizado com uma areia fina uniforme de origem eólica.

# Figura 1. Compactador automático para ensaios Marshall

# Para obter a correspondência entre a compactação manual e a automatizada para o ensaio Proctor, inicialmente foram construídas curvas de compactação nos dois procedimentos para as energias padrões do Proctor Normal e Intermediário. Uma sobremassa adicional de 1,91 kg foi empregada para obtenção das curvas na energia Intermediária. Para o procedimento automatizado, os números de golpes iniciais foram calculados a partir das energias de compactação teóricas (E = 5,95 e 12,9 kg cm/cm3), segundo Eq. 1, chegando a 21 e 26 golpes por camada, respectivamente.

# (1)

# onde: P = peso da haste compactadora; h = altura de queda; N = número de golpes; n = número de camadas e V = volume de molde.

# A partir da diferença verificada no peso específico aparente seco máximo entre os dois procedimentos, foi-se gradualmente aumentando o número de golpes no equipamento automatizado sob a mesma umidade, até a proximidade entre os valores de densidade seca.

# Resultados e Discussão

A Tabela 1 resume os resultados obtidos no experimento. A Fig. 2 apresentam as curvas de referência (procedimento manual), as curvas com a energia teórica, os pontos na calibração entre procedimentos e a curva final (29 e 31 golpes/camada).

# Tabela 1 – Valores de umidade ótima e peso específico aparente seco máximo obtidos nos experimentos

Figura 2. Curva de referência e demais obtidas no compactador automático

# A Fig. 3 ilustra a variação do peso específico aparente seco máximo com o número de golpes por camada no equipamento automatizado.

# Figura 3. Peso específico aparente seco máximo em relação ao número de golpes por camada

# Conclusões

# O estudo realizado mostrou a viabilidade de utilização do equipamento. Sendo ajustado, para a areia fina uniforme estudada, um valor de 29 golpes por camada para o ensaio Proctor Normal e um valor de 31 golpes para o Proctor Intermediário. Este valor supera aquele calculado pela energia teórica, em função, sobretudo, das perdas por atrito no equipamento automatizado.

# Referências Bibliográficas

# Pinto, C.S.  Curso Básico de Mecânica dos Solos, Oficina de Textos, São Paulo/SP, 2000, p.247.

# Bernucci, L.B.; Motta, L.M.G.; Ceratti, J.A.P.; Soares, J.B.  Pavimentação Asfáltica, Petrobrás/ABEDA, Rio de Janeiro, 2006, p.501.