Desenvolvimento de método empregando HPLC-DAD para determinação de agrotóxicos em água

KLEEMANN, Natiele*, SAMPAIO, Maicon R. F., CALDAS, Sergiane S., PRIMEL, Ednei G. natiele.kleemann@hotmail.com

# Palavras Chave: Agrotóxicos, água, USAEME.

# Introdução

# Os agrotóxicos cumprem o papel de proteger as culturas agrícolas, entretanto, o seu uso indiscriminado e pouco criterioso, pode criar sérios problemas ambientais, como a contaminação de águas superficiais e subterrâneas.1 A análise de agrotóxicos em água no município de Rio Grande-RS, cujo abastecimento é feito pela CORSAN, é de grande importância, uma vez que estes compostos são utilizados nas culturas agrícolas, sendo estes consumidos de maneira descontrolada . O objetivo deste trabalho é desenvolver um método analítico empregando Microextração Emulsificação Assistida por Ultrassom (USAEME) e Cromatografia Líquida acoplada ao Detector por Arranjo de Diodos (HPLC-DAD) para determinação de agrotóxicos em água.

# Metodologia

# A primeira etapa deste estudo foi selecionar os agrotóxicos a serem analisados, com base no usoe recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a cultura de arroz. Foram selecionados os agrotóxicos atrazina, carbofurano, clomazona, fipronil, imazetapir, quincloraque e tebuconazol.

# Em seguida, foi realizada a otimização da separação cromatográfica de uma solução padrão da mistura dos sete agrotóxicos selecionados, na concentração de 10 mg L-1 por HPLC-DAD, empregando diferentes composições de fases móveis, utilizando acetonitrila e/ou metanol e água, modo de eluição (gradiente e isocrático), e diferentes colunas cromatográficas. Também foram estabelecidos os Limites de Detecção (LD’s) e Quantificação (LQ’s) do instrumento e a curva analítica, buscando a melhor resposta do equipamento de forma a obter elevada sensibilidade para o método.

# Resultados e Discussão

# Dentre as colunas cromatográficas, a que apresentou melhor eficiência para a separação dos compostos em estudo foi a coluna analítica marca Thermo hypersil, C18; 250 x 4,6 mm x 5 (m.

# A melhor separação dos padrões dos agrotóxicos foi observada no modo gradiente, usado como eluentes, metanol e água ultra pura pH 3,0, Tabela 1. A identificação dos compostos foi feita através do espectro de absorção e o tempo de retenção de cada composto.

# Tabela 1: Composição do gradiente otimizado

# A Figura 1, apresenta um cromatograma para a separação da mistura dos sete agrotóxicos,  com respectivo tempo de retenção de cada composto.

# Figura 1: Cromatograma da mistura dos agrotóxicos

# Os LD’s e LQ’s são apresentados na Tabela 2, juntamente com os valores dos coeficientes de correlação linear (r) obtidos através das curvas analíticas, as quais foram construídas a partir do LQ de cada composto até a concentração de 5 mg L-1, obtendo-se coeficientes de correlação linear (r) maiores que 0,991, que concordam com os estabelecidos pela ANVISA2 (0,99) e pelo INMETRO3 (0,90).

# Tabela 2: Resultados da otimização dos parâmetros instrumentais para o HPLC-DAD

# Conclusão

# A partir dos resultados da otimização da separação e quantificação dos agrotóxicos conclui-se que o método é apropriado para determinação destes compostos, pois apresentou baixos valores de LD’s e LQ’s. Além de ter curto tempo de análise cromatográfica.

# Agradecimentos

# Ao LACOM, FURG, CAPES e CNPq.

# Referências Bibliográficas

# 1DEMOLINER, A. Otimização e Validação de Metodologia Analítica empregando SPE e LC-ESI-MS/MS para determinação de multiclasses de agrotóxicos e metabólitos em água de superfície e de abastecimento público. 2008.130p. Dissertação (Mestrado em Química) – FURG, Rio Grande, RS.

2AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Guia para validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos, RE nº 899 de 29/05/2003.

3INMETRO; INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E

QUALIDADE INDUSTRIAL. DOQ-CGCRE-008: Orientações sobre validação de métodos de ensaios químicos. Brasília, 2003. 35p.