SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA AÇÃO DE UMA ONDA SOBRE UM CILINDRO HORIZONTAL SUBMERSO

*Tárique H. Schneider, Paulo R. de F. Teixeira

e-mail: tarique_hernandez_schneider@hotmail.com

Palavras Chave: FLUENT, VOF, cilindros submersos

Introdução

A interação entre ondas regulares e cilindros circulares horizontais submersos tem sido estudada analiticamente, experimentalmente e numericamente por muitos autores. Neste trabalho apresenta-se uma modelagem numérica da ação de uma onda monocromática sobre um cilindro submerso. Para isso, usa-se um tanque de ondas numérico, onde é aplicado o programa FLUENT (2006), que se baseia no método dos volumes finitos para resolver as equações que descrevem o escoamento. A metodologia do volume de fluido (Volume Of Fluid – VOF) é empregada para considerar a presença dos fluidos água-ar.  Os resultados de elevação de superfície livre são comparados com os experimentais. Também são analisadas as forças de arrasto e de sustentação sobre o cilindro.

Metodologia

O caso analisado consiste em um cilindro de raio r=0,025m, posicionado a 0,075m da superfície livre em um canal de 30m de comprimento (Fig. 1). O cilindro está a 6,95m do gerador de ondas, colocado numa das extremidades do canal. A profundidade de água é de h=0,425m. A onda tem um período de T=0,714s, comprimento de L=0,796m e amplitude de a=0,0119m.

Figura. 1 – Geometria do caso.

A malha de volumes finitos foi gerada através do programa GAMBIT. Foram usados elementos quadriláteros, sendo que o tamanho das arestas ao redor do cilindro é de 0.0013m.

A onda é gerada pela imposição dos perfis de velocidades de acordo com as equações da onda de Stokes de segunda ordem (Dean e Dalrymple, 1991), definida por uma UDF (User Defined Function) (Horko, 2007). A parte superior do tanque é definida como saída de pressão, o restante do tanque e o cilindro são definidos como paredes onde a velocidade é nula. O passo de tempo é de 0,002s.

Resultados e Discussão

A Fig. 2 apresenta os resultados da elevação da superfície ao longo do tempo em duas sondas localizadas a x=0,0551m x=1,0063m, respectivamente, a partir do cilindro. Observa-se a boa semelhança do resultado obtido com o experimental, apresentado por Paixão Conde et al. (2007). A Fig.3 apresenta as elevações da superfície ao longo do tanque, observando-se resultados semelhantes aos experimentais. A Fig. 4 apresenta as forças nas direções horizontal e vertical sobre o cilindro. Estas são comparadas com o resultado teórico baseado no método de Froude-Krylov (Chakrabarti, 1987). Observa-se a similaridade dos resultados e a defasagem de 90º entre as forças, como esperado.

Fig.2. Elevação da superfície nas sonda em x=0,0551 e x=1,0063.

Fig.3. Elevações da superfície ao longo do tanque.

Fig.4. Componentes das forças sobre o cilindro.

Conclusão

Neste trabalho apresentou-se uma simulação numérica, através do modelo FLUENT, da propagação de uma onda sobre um cilindro submerso localizado próximo a interface água-ar.

A semelhança dos resultados com os experimentais mostrou a capacidade desta metodologia de simular os fenômenos do escoamento devido à passagem de uma onda sobre cilindros submersos. Estes estudos e suas variações permitem que sejam analisadas as interações entre ondas e estruturas submersas, incluindo os pipelines.

Em seguimento a este estudo, pretende-se analisar a influência das ondas em cilindros pela variação das suas dimensões em relação ao comprimento da onda e da distância do centro à  superfície livre.

Referências Bibliográficas

Dean R.G., Darlymple R.A. Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists, 2nd ed., World Scientific, Singapore, 1991.

Paixão Conde J.M., Didier E., Lopes M.F.P., Gato L.M.C., Nonlinear wave diffraction by a submerged horizontal circular cylinder, Proc. 17th Int. Offshore and Polar Eng. Conf. (ISOPE 2007), Lisbon, 2007.

M. Horko, “CFD Optimization of an Oscillating Water Column Wave Energy Converter”, Dissertação de mestrado, 2007.

FLUENT 6.3, 2006. Documentation Manual.

S.K Chakrabarti, Hydrodynamics of Offshore Structures, Computational Mechanics Publications, Boston, 1987.