OTIMIZAÇÃO DA PURIFICAÇÃO DE β-GALACTOSIDASE UTILIZANDO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

BRITES, Marcela L.*, MACHADO, Juliana R., LEMES, Ailton C., DI LUCCIO, Marco., KALIL, Susana J.

FURG – Escola de Química e Alimentos

*e-mail: marcela.l.b@hotmail.com

Palavras-chave: otimização, PEG e recuperação.

Introdução

A β-galactosidase é uma enzima que hidrolisa a lactose, melhorando a solubilidade e digestibilidade do leite e derivados, ideais para consumidores intolerantes à lactose [3]. Para viabilizar sua produção são necessários processos de purificação simples, de baixo custo e que sejam viáveis para aplicação em grande escala [1]. O sistema aquoso bifásico (SAB) tem sido explorado para purificação de enzimas pela alta concentração de água em ambas as fases, simulando o ambiente natural dos materiais biológicos, sem alterar suas propriedades no processo de transferência entre as fases, evitando desnaturações [2,4].

O objetivo deste trabalho foi estudar a otimização da purificação da enzima β-galactosidase utilizando planejamento experimental, verificando a influência de diferentes concentrações de Polietilenoglicol (PEG) 4000 e fosfato de potássio em pH 7,0 no fator de purificação e recuperação da enzima.

Metodologia

Um planejamento experimental completo 22 foi realizado avaliando a concentração de PEG 4000 e fosfato de potássio no pH 7,0 (Tabela 1), tendo como resposta o fator de purificação e a  recuperação da enzima.

Resultados e Discussão

A partir da matriz do planejamento experimental foi possível obter as superfícies de resposta e curvas de contorno para analisar as melhores condições para purificação (Figura 1) e recuperação (Figura 2) de β-galactosidase pela interação das concentrações de PEG e sal.

Tabela 1 - Matriz do planejamento experimental completo 22 com quatro pontos centrais, valores codificados e reais para as variáveis concentração de PEG e fosfato de potássio, e como resposta fator de purificação e recuperação de β-galactosidase.

Figura 1 - Superfícies de respostas e curvas de contorno para fator de purificação de β-galactosidase como uma função da concentração de PEG e fosfato de potássio.

Pode-se observar pela análise da superfície de resposta e curva de contorno da Figura 1 que quando a concentração de PEG e fosfato de potássio foi em torno de 14 e 15%, respectivamente, obteve-se fator de purificação na ordem de 4 vezes.

Figura 2 - Superfícies de respostas e curvas de contorno para recuperação de β-galactosidase como uma função da concentração de PEG e fosfato de potássio.

Analisando a superfície de resposta e curva de contorno da Figura 2 observou-se que a maior recuperação de β-galactosidase foi obtida quando a concentração de PEG e fosfato de potássio foi em torno de 10 e 12%, respectivamente, com recuperação da enzima na ordem de 120%.

Conclusão

A otimização da purificação da enzima por SAB variando a concentração PEG 4000 e fosfato de potássio no pH 7,0, através de planejamento experimental e análise de superfície de resposta foi alcançada, obtendo-se valores de recuperação e purificação na ordem de 100 % e 4 vezes, respectivamente.

Agradecimentos

À FAPERGS e ao CNPq pelo suporte financeiro.

Referências Bibliográficas

[1] HUSTEDT H, KRONER KH, PAPAMICHALE N. Continuous cross-current aqueous two-phase extraction of enzymes. Process Biochemistry, v. 23, n. 5, p. 129–37, 1998.

[2] PESSOA-JR, A.; KILIKIAN, B.V. Purificação de Produtos Biotecnológicos, São Paulo, SP: Editora Manole, 2005.

[3] RAJOKA, M. I.; KHAN, S.; SHAHID, R. Kinetics and Regulation Studies of the Production of β-galactosidase from Kluyveromyces marxianus Grown on Different Substrates. Food Technology Biotechnology, p. 315-320, 2003.

[4] SILVA, L.H.M; LOH, W. Sistemas aquosos bifásicos: Fundamentos e aplicações para partição/purificação de proteínas. Química Nova, v. 29, n. 6, p. 1345-1351, 2006.