Topografia: da teoria á prática

José Antonio Fonseca de Antiqueira(coornador da ação),

Thomaz Karam de Oliveira Magalhães, Michele Schneider, Luciano Silva dos Santos, Marco Leoni De Boer Salvi,	Bruno Senna dos Santos, Alice Tavares da Silva, Ariadne Bassani Maciel, José Antonio Fonseca de Antiqueira(coornador da ação),

José Antonio Fonseca de Antiqueira

Introdução

A expansão da educação superior conta com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. No ano de 2010, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), vem passando por inúmeras mudanças na sua infra-estrutura. O Laboratório de Topografia (LABTOPO) vem representando um papel importante dentro deste contexto. A elaboração de diferentes projetos topográficos, locação de obras e fiscalização está entre as atividades desenvolvidas por alunos dos mais diferentes cursos que vêm auxiliando os técnicos da PROINFRA na realização dos projetos arquitetônicos e urbanísticos.

O presente trabalho tem por objetivo apresentar algumas das atividades desenvolvidas no LABTOPO durante os últimos meses.

Metodologia

A locação de obras está diretamente ligada às condições do terreno analisado, podendo assim ser utilizados diversos equipamentos para que o trabalho seja realizado com a melhor precisão. As operações topográficas de campo, designadas no seu conjunto por levantamento topográfico, podem dividir-se pelas seguintes fases; reconhecimento, escolha, implementação e medição da rede local de apoio, ligação da rede local à rede global (geodésica auxiliar ou cadastral), levantamento de pormenor apoiando-se na rede local. Após estas três operações obtêm-se o modelo numérico do terreno, ou seja, um conjunto de coordenadas dos pontos que representam, em princípio, a forma e dimensão de uma dada parcela da superfície terrestre. Neste trabalho utilizamos diversos equipamentos topográficos dentre eles; Estação total NIKON-DTM 330, Estação total LEICA TC407, trenas, nível ótico e GPS de dupla freqüência.

Resultados e discução

Para se ter uma representação cartográfica da superfície terrestre é fundamental que, de acordo com a função atrás referida, se determine dois tipos de coordenadas: planimétricas (M,P) e altimétrica (h=h(M, P)). Devido a esta divisão o problema da determinação das coordenadas dos pontos era normalmente resolvido a partir de duas operações distintas de coordenação, a planimetria e a altimetria. Estas operações podem ser realizadas em simultâneo ou em separado, dependendo das circunstâncias e das imposições feitas à sua determinação, bem como, do tipo de equipamento a utilizar.

Para efetuarmos uma locação de uma obra, utilizamos os pontos, em campo, que permitirão o início da construção da obra. O LABTOPO desenvolveu as seguintes atividades utilizando as técnicas tradicionais de topografia (ESPARTEL, 1977) entre eles se destacam:

- Verificação do volume de aterro utilizado em diferentes obras dentro do Campus da FURG;

- Levantamento Planialtimétrico de diferentes locais dentro do campus Carreiros;

- Demarcação da nova infra-estrutura viária da FURG;

- Locação dos novos estacionamentos da FURG;

- Levantamento preliminar das futuras instalações da Policia Civil de Rio Grande;

- Locação da rede elétrica de alta tensão que atende o Prédio do POLICAB I e II;

- Levantamento topográfico preliminar para execução do projeto da rótula de acesso a FURG.

Conclusão

Durante o ano todas as atividades realizadas no LABTOPO mostraram como o contato prático é importante para a formação da vida profissional dos futuros engenheiros e geógrafos.

Referências

ESPARTEL, LÉLIS. Curso de Topografia. Porto Alegre, RS: Globo, 1977. 655 p.

RODRIGUES, F. R. M.; GAGG, G.; BRISOTTO, G; KLEIN, Ivandro.  Considerações Envolvidas no Planejamento para Locação de Eixos de Ponte, II Seminário Anual de Pesquisas em Geodésia na UFRGS, 2007.

CORRÊA, I. C. S. Topografia aplicada à Engenharia Civil. 9ª Ed 2007 – UFRGS – IGEO

http://br.monografias.com/trabalhos914/levantamentos-topograficos-apontamentos/levantamentos-topograficos-apontamentos.pdf