MODELO REDUZIDO DO TANQUE DE GERAÇÃO DE ONDAS DA ESCOLA DE ENGENHARIA

Nome dos autores:

Gabriel Botelho Zilio

Bruno Souza Duarte

Palavras Chave: Tanque de ondas, modelo reduzido, comportamento hidrodinâmico, geradores de ondas.

Resumo

A FURG, através da Escola de Engenharia, aprovou a construção de um prédio para abrigar as instalações dos laboratórios ligados à área de Hidromecânica Oceânica e Naval. Além do prédio, o projeto de construção contempla obras civis para a construção de um tanque de ondas retangular com oito metros de largura, vinte metros de comprimento e dois metros de profundidade. O modelo reduzido terá dimensões de 2x0,80x0,50 metros, em escala de 1:10 em relação ao tanque original.

A idéia é reproduzir, em escala reduzida, o comportamento hidrodinâmico dos equipamentos do tanque a ser construído que são: fundo móvel, geradores de ondas e praias passivas e ativas. A estrutura do mesmo será composta por cantoneiras de aço e uma estrutura externa de metalon, para que o modelo tenha a sustentação necessária. Sua estrutura interna contará com placas de PETG, assim como parte da estrutura do fundo móvel.