PROJETO CONCEITUAL DE UMA UNIDADE DE HIDRODESAROMATIZAÇÃO DE NAFTA

Rafael M. Soares, Vanessa W. Schmidt, Letícia A. Lenhardt, Renato D. Pereira

Palavras Chave: Aromáticos, Gasolina, Hidrodesaromatização, Hidrotratamento, Nafta.

Resumo

O hidrotratamento consiste na hidrogenação de compostos sulfurados, nitrogenados, oxigenados, olefinas e aromáticos de uma carga de petróleo. O objetivo deste processo é reduzir o teor destas impurezas, reduzir o impacto ambiental causado pela emissão desses poluentes, e aumentar a vida útil de catalisadores de processos subsequentes. A hidrodesaromatização (HDA) consiste na hidrogenação de compostos aromáticos de uma fração de petróleo, no caso em estudo, a nafta. O objetivo deste trabalho foi uma análise parcial do projeto conceitual de uma unidade de HDA de nafta, visando a produção de gasolina com baixo teor de aromáticos. As substâncias derivadas da combustão de aromáticos em geral são carcinogênicas, contudo, a legislação brasileira controla somente os teores de benzeno nos combustíveis. O hidrogênio necessário ao HDA deve ser sintetizado na própria refinaria, e sua rota de produção também é objeto de estudo. Foram consideradas quatro possíveis alternativas: as reformas a vapor, a seco e autotérmica, e a oxidação parcial direta, todas utilizando o gás natural como matéria-prima. O projeto conceitual foi dividido em níveis hierárquicos de decisão, de acordo com a metodologia sugerida por Douglas (1988). Em todos os níveis de decisão foi realizado o balanço de material e calculado o potencial econômico do processo. Os cálculos foram executados em MS Excel, com o auxílio de ferramentas como o Solver e algoritmos criados em VBA (Visual Basic foi Applications).