ANÁLISE PARAMÉTRICA DE FÓRMULA DINÂMICA APLICADA À CRAVAÇÃO DE ESTACAS

Eduardo S. P. Albuquerque, Antônio M. L. Alves

Palavras Chave: Estacas cravadas, métodos dinâmicos.

Resumo: As fórmulas dinâmicas procuram relacionar a energia transmitida a uma estaca pelo martelo de cravação com o trabalho realizado na penetração da estaca no solo, considerando as eventuais perdas de energia por dissipação durante o processo. A partir da medida da penetração permanente da estaca para um golpe do martelo ao final da cravação, conhecida no meio técnico como nega, e dos dados do martelo e dos acessórios de cravação, as fórmulas dinâmicas permitem uma estimativa da resistência dinâmica oferecida pelo solo durante a cravação da estaca, relacionada diretamente à capacidade de carga estática da estaca. Este trabalho teve por objetivo a análise paramétrica de uma fórmula dinâmica, visando estabelecer a influência relativa de cada parâmetro interveniente na fórmula. A fórmula dinâmica escolhida para análise foi a chamada fórmula Geral, a qual apresenta todos os principais parâmetros presentes nas fórmulas dinâmicas mais conhecidas. A análise paramétrica efetuada com base na fórmula dinâmica Geral demonstrou quais são os parâmetros mais importantes a serem considerados nas análises de cravabilidade de estacas. Ficou clara também a importância do uso de martelos mais pesados (em relação ao peso da estaca) na maximização da eficiência do processo de cravação.