ACOPLAMENTO ENTRE O MODELO HIDRODINÂMICO TELEMAC3D E UM

MODELO DE DISPERSÃO DE ÓLEO

Stringari, C. E.,Mello, L. F., Eidt, R.T., Marques, W,C.

Palavras Chave: Modelo de dispersão de óleo, Modelo Hidrodinâmico, Transporte

Lagrangeano, Acoplamento.

Resumo

A modelagem numérica de processos tem se mostrado uma ferramenta importante e de baixo custo computacional para a análise e previsão de processos em diferentes áreas econômicas e ambientais. Vêm sendo desenvolvido na FURG um modelo para a simulação da dinâmica do óleo derramado em ambientes marinhos. Este modelo vêm sendo desenvolvido através de técnicas de programação modular escritas em Fortran. Tais técnicas permitem uma melhor estruturação e controle das bibliotecas, subprogramas e funções. O modelo de óleo passa pela fase de acoplamento ao modelo hidrodinâmico TELEMAC3D (EDF - Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement of the Company Eletrecité de France) e utiliza seus resultados para simular o deslocamento e espalhamento da mancha de óleo. Os resultados preliminares são satisfatórios e indicam que outros efeitos como: dissolução, emulsificação, sedimentação, evaporação, entre outros que são responsáveis pela real representação da dinâmica do óleo já podem ser       implementados.