DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS TRAÇO EM MEXILHÃO DOURADO (Limnoperna fortunei) POR ICP OES E ICP-MS APÓS DIGESTÃO ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS EM SISTEMA FECHADO

Vanessa M. L. João (IC)a, Éderson R. Pereiraa (PG), Bruno M. Soaresa (PG), João P. V. Sobrinhob (PQ), Ana C. G. Maib (PG), Rochele S. Picolotoc (PG), Érico M. M. Floresc (PQ), Fábio A. Duartea (PQ)*

aEscola de Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil

bInstituto de Oceanografia, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil

cDepartamento de Química, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil

*e-mail: fabioand@gmail.com

Palavras Chave: ICP-MS, ICP OES, mexilhão, elementos traço.

Os bivalves são conhecidos por sua capacidade bioacumuladora de metais, pois são grandes filtradores e a acumulação de metais é proporcional àquela presente no meio em que estes organismos são encontrados. O mexilhão dourado (Limnoperna fortunei), devido ao seu grande poder reprodutivo e crescimento rápido gregário, forma grandes aglomerados em curto espaço de tempo. O mexilhão dourado possui alto poder de filtração (entre 133 e 350 mL h-1) sendo, portanto, um possível sentinela da distribuição química de metais em ambientes aquáticos. Neste trabalho, foram utilizadas amostras de água e mexilhão coletadas no canal de São Gonçalo (Pelotas, RS, Brasil) com a finalidade de determinar Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, S, Se, Sn, Sr, Ti, e Zn em mexilhão (casca, tecido e casca + tecido) por espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) e espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) após digestão assistida por micro-ondas em sistema fechado. As concentrações mais elevadas dos elementos estudados foram encontradas no tecido. Para As, Cu, Cd e Hg, por exemplo, as concentrações máximas encontradas no tecido foram de 3,5 ± 0,4; 10,0 ± 1,1; 1,35 ± 0,12 e 0,070 ± 0,005 µg g-1, respectivamente. Na casca, as concentrações foram inferiores a 0,84 µg g-1 para estes elementos. Cabe destacar, que não foi observada diferença significativa (95% de confiança) entre os resultados obtidos por ICP OES e ICP-MS.