IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE ARSÊNIO EM MANANCIAIS E ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

Letícia G. Duartea (IC), Juliana V. Maciela (PG), Matheus A. G. Nunesb (PG), Clarissa M. M. Santosb (PG), Valderi L. Dresslerb (PQ), Érico M. M. Floresb (PQ) Ednei G. Primela (PQ), Fábio A. Duartea (PQ)*

aEscola de Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, Brasil

bDepartamento de Química, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, Brasil

*e-mail: fabioand@gmail.com

Palavras Chave: Monitoramento, Especiação, Arsênio

O arsênio pode ser encontrado na natureza em diferentes espécies químicas, orgânicas e inorgânicas. O efeito tóxico das espécies de arsênio depende, principalmente, de sua forma química. Uma das formas de introdução de espécies de arsênio no ambiente pode ser por meio dos contaminantes emergentes (por exemplo, produtos farmacêuticos, cosméticos, pesticidas, entre outros). Dessa forma, este trabalho tem como objetivo fazer um monitoramento dos níveis de contaminação de espécies de arsênio nas estações de tratamento de água (ETA) da CORSAN nos municípios de Rio Grande-RS e Santa Maria-RS traçando um panorama da atual contaminação por estes compostos em águas. Para a identificação e quantificação das espécies de arsênio foi utilizada a cromatografia a líquido (para a separação das espécies) acoplada a espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. Sessenta amostras de água foram coletadas no período de outubro de 2010 a julho de 2011. A determinação das espécies de arsênio foi feita em quatro pontos de coleta: antes e após a ETA da CORSAN nos municípios de Rio Grande e Santa Maria. A concentração total de arsênio encontrada nas amostras analisadas variou entre 0,1 e 0,9 µg L-1, sendo que a espécie de As(III) apresentou concentração de 2 a 20 vezes superior quando comparada a concentração de As(V). As concentrações encontradas para cada espécies variaram entre 0,09 e 0,5 µg L-1 e entre 0,01 e 0,4 µg L-1 para As(III) e As(V), respectivamente.