ANÁLISE DA QUALIDADE DA IMAGEM E DA DOSE EM EXAME RADIOLÓGICO DE TÓRAX PELO MÉTODO MONTE CARLO-PENELOPE

Terra Junior, José Alfredo de Villa; Retzlaf, Fransuelen Corvo; Dytz, Aline Guerra; Góes, Evamberto.

Palavras Chave: (radiologia médica, controle de qualidade)

Resumo

Em radiodiagnóstico, os programas computacionais são utilizados a fim de melhorar a relação risco-benefício para o paciente, assim a utilização destes programas possibilitam a otimização dos parâmetros associados à qualidade da imagem, para se obter um diagnóstico preciso. Neste trabalho, realizou-se estudos teóricos, através do método Monte Carlo- PENELOPE, e experimental, utilizando objeto simulador, para se determinar a dependência do contraste do objeto, associado ao tórax, e da dose no paciente em função da kVp. Os resultados observados indicaram  uma dependência da dose em função da kVp. Também foi observado a ocorrência de menor dose no pulmão naquelas regiões associadas aos espaços intersticiais, devido a atenuação da radiação pela estrutura óssea  das costelas. A dose calculada foi diferente em cada órgão ou tecido estudado, demonstrando a viabilidade da aplicação do método para dosimetria de tórax.