aVALIAÇÃO ENERGÉTICA DE UM COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO POR nh3

Nome dos autores:

Tônia Almeida, Anderson Favero Porte, Ivoni Carlos Acunha Júnior, Marcelo Moraes Galarça, Jonas Mateus Sardena.

Palavras Chave: (condensadores evaporativos, eficiência isoentrópica, refrigeração por amônia, eficiência energética, compressores)

Resumo

A análise de problemas em sistemas de refrigeração por compressão de vapor vem sendo objeto de estudo de vários pesquisadores ao longo dos anos. Neste contexto, a eficiência relacionada aos processos de compressão deve ser vista como um dos principais parâmetros de avaliação, visto que compressores são os equipamentos responsáveis pela maior potência demandada em tais sistemas. Assim sendo, este trabalho objetiva identificar os efeitos das irreversibilidades que ocorrem em um compressor de refrigeração por amônia operando junto a duas câmaras frigoríficas. Para tanto, foi realizada a análise de um sistema de refrigeração do tipo inundado operando com um compressor do tipo alternativo. Esta análise compreendeu a avaliação dos equipamentos utilizando dados experimentais e a simulação computacional do sistema utilizando-se como parâmetros de modelagem dados provenientes do fabricante dos equipamentos. Os resultados mostraram que grande parte da potência consumida pelos compressores é devida a fatores operacionais sendo dissipada nos condensadores evaporativos. Desta forma, além do custo envolvido no processo de compressão, têm-se também os efeitos associados à transferência desta parcela de calor, os quais são refletidos em consumo energético e impactos ambientais provenientes do consumo de água nestes condensadores.