MODELAGEM NUMÉRICA DA DISPERSÃO DE SUBSTANCIAS ORIUNDAS DE TINTAS ANTIINCRUSTANTES NO ESTUARIO DA LAGOA DOS PATOS - RS

Marcelo Augusto da Silva

Palavras Chave: modelagem hidrodinamica, dispersão, tintas antiincrustantes,

Resumo

No estuário da Lagoa dos  Patos encontra-se o Porto do Rio Grande. A atividade portuária representa um fator de risco às zonas costeiras e os compostos oriundos da pintura de embarcações com tintas anti-incrustantes requerem grande atenção. Estudos recentes comprovaram que muitos destes compostos apresentam toxicidade para espécies não alvo,  sendo tóxicos para organismos presentes no ambiente aquático e que não estão diretamente envolvidos nos processos de incrustação.

Dentro desse contexto, a modelagem numérica de sistemas estuarinos se torna muito importante para o entendimento dos processos de transporte, permitindo a simulação de diferentes situações. Para a realização desse trabalho, foi utilizado o sistema de modelagem TELEMAC. A modelagem consistiu na simulação de substancias oriundas de tintas antiincrustantes, com concentrações e volumes de descarga prescritas.Para a analise da sua dispersão, dois pontos foram escolhidos, situados na região do Porto Novo e Super Porto, considerados como regiões pontuais e de lançamento constantes de substancias,

Os resultados indicam que a dispersão dessas substâncias ocorre sobre todo o estuário e alcançando a região media da lagoa. Também se verifica o alcance dessas substancias sobre a região oceânica costeira adjacente. Devido as concentrações serem  muito pequenas, ela apresentam uma dinâmica influenciada pela hidrodinamica local, forçada principalmente pelas  variações de descarga e pelas intensidades e direções dos ventos.