ESTUDO NUMÉRICO DA INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DA CHAMINÉ DE UM CONVERSOR DE ONDAS DO MAR TIPO OWC

Nome dos autores:

Felipe Suñé Pfeifer Sant’Anna, Marcos Moisés Zanella, Mateus das Neves Gomes, Elizaldo Domingues dos Santos, Liércio André Isoldi

Palavras Chave: Modelagem numérica, dispositivo OWC, FLUENT

Resumo: No presente trabalho é avaliado o efeito da localização da chaminé existente em dispositivos do tipo coluna de água oscilante (OWC). Estes dispositivos são usados para a conversão da energia das ondas do mar em energia elétrica. Para isso o OWC será inserido em um tanque de ondas em escala de laboratório (L = 8 m e H = 1 m). Para a solução numérica das equações de conservação da continuidade e quantidade de movimento emprega-se o código comercial FLUENT, que se baseia no método dos volumes finitos para a discretização espacial e temporal das equações diferenciais. O método Volume of Fluid (VOF) é usado para definir as fases do fluido (água e ar) ao longo do espaço e do tempo. Para minimizar o esforço computacional, as simulações foram realizadas em um domínio computacional bidimensional (2D). O principal propósito deste estudo é comparar as vazões mássicas obtidas em chaminés inseridas na parte superior e lateral da câmara de um dispositivo OWC. Em ambas as simulações a área da chaminé foi mantida a mesma. Foi possível observar que o posicionamento da chaminé sobre a câmara do OWC teve influência sobre a vazão mássica, permitindo um posterior estudo sobre a otimização do posicionamento da chaminé na câmara do OWC.