CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ENSAIOS EM MODELO REDUZIDO DE FUNDAÇÕES UTILIZANDO-SE MATERIAIS REAPROVEITADOS

Rafael Sandrini Ferreira

Cesar Alberto Ruver

Palavras Chave: Equipamento de Ensaios, Fundações, Modelos Reduzidos

Resumo

Frequentemente, engenheiros se questionam sobre o real comportamento de algumas fundações em um dado tipo de solo, determinado por metodologias analíticas ou empíricas. Para isso, cada vez mais faz-se necessária a realização de provas de carga. O Laboratório de Geotecnia da Escola de Engenharia da FURG não possuía um equipamento, modelo reduzido, capaz de simular o comportamento de estruturas geotécnicas. Tendo isso em vista, foi proposta a construção de um equipamento de ensaios para diversos tipos de fundações (rasas e profundas; carregamento lateral ou vertical, de compressão ou de tração) em escala reduzida. O aparato é constituído por um tanque metálico (diâmetro de 90 cm e altura de 120 cm), pórtico de reação em aço, sistema de aplicação de carga composto por um macaco hidráulico e sistema automatizado de aquisição de dados – carga e deslocamentos. As peças utilizadas para a construção do equipamento foram, em sua maioria, encontradas em depósitos e laboratórios da FURG, na forma materiais descartados ou sucatas. Como exemplos, pode se cita: o tanque, que era parte uma antiga caldeira, o qual foi recuperado (tratamento antiferrugem e pintura); e o pórtico, composto por peças de aço que eram sobras de materiais do laboratório do Engenharia Mecânica. Com este projeto tem-se o objetivo de entregar ao laboratório um equipamento, construído na própria FURG, mostrando a necessidade de um Laboratório de Protótipo e a possibilidade de reaproveitar materiais antes descartados.

# Footnotes

Acadêmico do curso de Engenharia Civil

Professor e pesquisador da Escola de Engenharia