Processo de produção de biodiesel “in situ” a partir do lodo resultante da extração do óleo da semente de mamona

Luelen Gema Zanetti(IC), Joaquín Ariel Morón Villarreyes(PQ).

Palavras Chave: biodiesel “in situ”; mamona

Resumo: Sabe-se que o petróleo é uma fonte não-renovável de energia, e que seu preço vem aumentando conforme suas reservas diminuem. Além disso, combustíveis fósseis agravam as emissões de gases poluentes à atmosfera. Como consequência disso, vem crescendo o interesse acadêmico, industrial e por parte do governo de pesquisas por meios ecologicamente corretos e economicamente viáveis de substituir as fontes de energia tradicionais. Via método de Soxhlet, verificou-se que o lodo residual da extração do óleo da semente da mamona (Ricinus communis) possui 75% de óleo. Essa biomassa bruta pode reagir sem a necessidade de se extrair o óleo, reduzindo custos e tempo. O objetivo deste trabalho é produzir biodiesel “in situ” a partir desse lodo e etanol. Para isso, é necessária uma reação de esterificação “in situ” com catálise ácida como primeira etapa, seguida de uma transesterificação “in situ” com catálise básica. Entretanto, há diversos empecilhos que dificultam a reação, já que no lodo de extração se encontram as enzimas lipolíticas, proteínas, gomas, bagaço dentre outros compostos oriundos da semente. O grande desafio é ajustar as quantidades adequadas de reagente e catalisador, a fim de que a reação seja efetiva em meio a tanto material inerte. Até o presente foram estudadas três diferentes metodologias visando a conversão dos ácidos graxos do lodo. Estão sendo planejadas mudanças no procedimento para as próximas reações, alterando a fração de catalisador e o excesso de álcool.