SIMULADOR DINÂMICO DE PROCESSO EM MALHA FECHADA COM CONTROLADOR FUZZY EM LINGUAGEM C

Marcel F. Mougenot, Prof. Renato Dutra Pereira Filho.

Palavras Chave: Lógica Fuzzy, Controle de Processos, Simulação Dinâmica.

O desejo de que máquinas tomem decisões inteligentes é de interesse econômico e estratégico nas mais diversas áreas. Uma das muitas facetas da Inteligência Artificial é a Lógica Fuzzy, que trata de valores aproximados através de um conjunto de regras linguísticas “se-então” (Zadeh, 1965), na tentativa de imitar o raciocínio humano. Com alicerce na Teoria dos Conjuntos Fuzzy, a Lógica Nebulosa consiste em uma ferramenta para a criação de algoritmos que modelem e controlem processos sem a descrição matemática do processo a ser controlado. Os objetivos do presente trabalho foram desenvolver, construir e implementar um simulador de  processo em malha fechada com um controlador Fuzzy. O código do simulador foi implementado e testado usando a linguagem C, sem o uso de toolboxes de pacotes proprietários, usando um compilador de licença GNU. O programa em questão simula um tanque com vazão de entrada variável, controlando o nível pela manipulação da vazão de saída em uma estratégia feedback em malha fechada com um controlador Fuzzy. Impostas perturbações do tipo degrau e rampa na vazão de entrada, as respostas dinâmicas da variável controlada e da manipulada foram acompanhadas com índices de desempenho de controladores, tal como o somatório do desvio quadrático. O desempenho do controlador Fuzzy construído em simulação foi o esperado. Com a operacionalidade do módulo de controle Fuzzy testada, o mesmo é passível de ser usado em outras aplicações de controle de processos químicos.