PRODUÇÃO DE FICOCIANINA PELA MICROALGA Spirulina sp. LEB-18 COM DIODOS EMISSORES DE LUZ

Wendel Pires Desordi

Ana Paula Cassuriaga

Sabrina Bacelo de La Rocha

Elisângela Martha Radmann

Jorge Alberto Vieira Costa

Palavras Chave: Ficocianina, LEDs, Spirulina.

A microalga Spirulina é uma das mais estudadas no mundo. Entre os bioprodutos com potencialidades de extração da biomassa de Spirulina apresenta-se a C-ficocianina, pigmento abundante e presente em elevadas quantidades, podendo chegar a 20% em peso seco da proteína celular, sendo utilizado como biocorante na indústria de alimentos (chicletes, laticínios, sorvetes, entre outros) e na indústria de cosméticos. A foto-estimulação da produção de biocorantes pode ser realizada com a utilização de diferentes tipos de luz. O objetivo do presente trabalho foi foto estimular a produção do biocorante ficocianina pela microalga Spirulina sp. LEB-18 através do uso de diferentes diodos emissores de luz (LEDs). Foram realizados ensaios em biorreatores abertos do tipo raceway de 5 L, com LEDs nas cores vermelha (620 – 645 nm), amarela (587 - 595 nm) e azul (460 – 475 nm). A concentração máxima de biomassa atingida com LED de cores vermelha, amarela e azul foi 0,65; 0,38 e 0,57 g.L-1, respectivamente. A máxima concentração do biocorante ficocianina obtida pela microalga Spirulina sp. LEB-18 foi 23 mg.L-1 quando iluminada com LED na cor vermelha. Estes resultados ampliam a aplicação de microalgas, agregando valor ao processo de produção de biomassa.

Agradecimentos: Ao CNPq e ao PNPD – CAPES pelo auxílio financeiro.